# ROCZNIK NAUKOWO – DYDAKTYCZNY WSP W KRAKOWIE

## Zeszyt 142 											1991

### PRACE GEOGRAFICZNE XIII

Józef Żychowski

Propozycja ilościowej oceny

przestrzennego rozmieszczenia

cech elementów środowiska geograficznego

w zlewniach

Jednym z zadań hydrologii jest opracowywanie modeli matematycznych, za pomocą których można w miarę dokładnie symulować interesujące nas procesy występujące na obszarze zlewni. w związku z tym, że modele te są uproszczeniem rzeczwistości, konieczne okazuje się szczegółowe poznanie zlewni i struktury  środowiska geograficznego badanych zlewni . Najodpowiedniejszy  byłby model o parametrach rozłożonych, uwzględniający przestrzenną zmienność cech zlewni i środowiska geograficznego. W dotychczasowych badaniach parametry takie wyraża się najczęściej w postaci funkcji współrzędnych przestrzennych, stosując w obliczeniach metodą różnic skończonych, wymagającą podziału zlewni na regu

larną siatkę kwadratów. W praktyce jednak model o pararaetrach rozłożonych jest trudny do realizacji. Łatwiejsze w

obliczeniach są modele o parametrach skupionych. W dotychczasowej literaturze istnieje duże bogactwo tych parametrów ( A. Dobija, I. Dynowska 1975; W. Żyszkowska 1984). W zlewniach o dużym zróżnicowaniu fizjograficznym niemożliwe jest jak dotychczas - wiarygodne określenie, ich wartości. Stosowano w badaniach zlewni wartości średnie parametrów bądź poprzez optymalizację tracą sens fizyczny i często wypaczają istniejącą rzeczywistość. Trudności i niedoskonalości  w stonowaniu zarówno jednych, jak i drugich parametrów skłaniają do poszukiwania pośrednich rozwiązań.

Celem tego artykułu jest przedstawienie metody, która - wyrażona jednym parametrem - pozwoli określić w badanych zlewniach rozmieszczenie właściwości cech elementów środowiska geograficznego. Właściwości tych cech należy najpierw ocenić powierzchniowo, w zlewniach cząstkowych i przyrzeczach, np* procentowym udziałem - uwzględniając strukturę jakościową cech - w porządku zgodnym z przyrostem dorzecza. Dla wyjaśnienia użytych wyżej pojęć można przykładowo podać, że jeżeli elementem środowiska geograficznego jest gleba, to jej cechą, może być skład mechaniczny. Właściwością zaś tej cechy może być np. gleba lekka pylasta.

Zmienność przepływu w punkcie hydrometrycznym cieku głównego Jest związana z dostawą wody przez zlewnie cząstkowe i przyrzecza. W nich to bowiem następuje transformacja opadu w odpływ zależna od wypadkowej oddziaływań wszystkich cech elementów środowiska geograficznego. Zlewnia cząstkowa i przyrzecze z punktu widzenia proponowanego parametru jest więc najlepszym polem podstawowym (W., Żyszkowska 1984). Takie podejście ma na celu między innymi porównanie zlewni w hierarchi przyrostu doraecza (J. Słupik 1981). Pomiary powierzchni, są której występuje interesująca nas cecha środowiska, powinny być wykonywane na mapach topografioznych w skali 1 : 25 OOO. Zapewniają one bowiem wystarczającą dokładność w tego typu badaniach (L.B. Leopold i inni .1964).

W celu obliczenia proponowanego parametru, najpierw zaznacza  się na cieku głównym badanej zlewni punkty WD w miejscach,  gdzie wpadają dopływy  boczne.  Następnie nawiązując do  wyróżnionych punktów,  wyznacza się granice zlewni  cząstkowych z przyrzeczami.  Staramy  się wydzielić takcie.  Jednostki  podstawowe,  które nie są  zbyt zróżnioowane pod względem powierzchni. W przypadku, gdy przyrzecze zajmuje powierzchnią zbliżoną do najczęściej powtarzającej się wielkości zlewni cząstkowej, to  traktujemy je  jako jednostkę samodzielną. Tym więc sposobem pomijamy małe, najczęściej okresowo  odwadniane doliny, które występują w obrębie przyrzeczy. Ma podkłady poziomicowe badanych zlewni, z zaznaczonym - jak wyżej opisano - podziałem na  jednostki podstawowe, wrysowuje się także granice. Występowania określonej cechy elementu środowiska gootrafizycznego. W obrębie każdej jednostki podstawowej mierzy się powierzchnię cząstek wyróżnionej struktury. Następnie dane dotyczące określonego składnika tej struktury (np. gleb,. lekka pylasta) układa się w szereg kumulacyjny, rosnący. W identyczny szereg grupuje się powierzchnię jednostek pod-ątawowych.

Podstawą opracowania parametru jest kwadrat o boku do-wolimj długości (ryc, l). Na jego podstawie zaznacza się wielkości powierzchni zlewni cząstkowych z przyrzeczami i o przyrzecza, wyrażając te wielkości w km  lub w procentach (Pz), Wartości na tym boku rosną od strony lewej do prawej osiągając całkowitą wielkość zlewni. Na lewym, przyległym boku zaznacza się, zgodnie z przyjętym szeregiem, wielkości powierzchni (w km lub w procentach) określonej właści-I cechy elementu środowiska geograficznego (Sc). Dłutego boku przedstawia więc całkowitą powierzchnię zajętą przez jeden składnik badanej cechy w zlewni. Wymiana szeregi kumulacyjne mogą być jednocześnie rosnące, no od źrodeł, jak i od ujścia głównego cieku. Wykres w kwadracie - gdzie dwa boki są osiami układu współrzędnych - uzyskuje się łącząc punkty, których współ-rzędne to wielkości przyjętego szeregu jednostek podstawo-wych (Pz) oraz odpowiadające im wielkości obliczonego rego powierzchni składnika cechy (S ). Jeżeli narysowany pokrywa się z przekątną w kwadracie, to wówczas istnieje 100 procentową, dopasowanie do równomierność rozmieszania składnika cechy w zlewni. W pozostałych przypadkach mierzy się powierzchnię a, b oraz ABC (ryc. l). Następnie wykonuje się  proste działania rachunkowe ( wzór WD).

WD =  * 100

gdzie:   	WD  - wskaźnik dopasowania do równomiernego rozmieszczenia właściwości cechy (elementu środowiska geograficznego) w procentach,

ABC- 1/2 kwadratu (powierzchnia trójkąta) ,.

a  - powierzchnia nad przekątną w kwadracie t b  - powierzchnia pod przekątną w kwadracie (ryc 1.)

Ryc. 1, Wykres w kwadracie będący podstawą do obliczenia wskaźnika dopasowania do równomiernego rozmieszczenia właściwości cech elementów środowiska geograficznego w zlewniach

PZ - skumulowane wielkości powierzchni zlewni cząstkowych i przyrzeczy,

SC - skumulowane wielkości powierzchni właściwości cechy, a, b - powierzchnie na i pod  przekątną w kwadracie, którą obrazuje idealne dopasowanie

Uzyskamy wynik w procentach - oznaczony WD - proponuje się nazwać wskaźnikiem dopasowania do równomiernego rozmieszczenia właściwości oechy elementu środowiska geograficznego w zlewni. Ze względu na rozwlekłość nazwy - wynikającą z merytorycznej potrzeby - w przyszłości można go nazwać wskaźnikiem WD, W celu uzyskania tego wskaźnika dla wszystkich składników cechy w zlewni, np, składu mechanicznego gleby, oblicza się średnią ważoną z uzyskanych wartości Wd oraz powierzchni zajętej przez poszczególny składnik, np', powierzchnię każdego rodzaju gleby.

Przedstawiony w tym artykule wskaźnik zastosowano - w celu jego weryfikacji - do porównania właściwości cech elementów środowiska geograficznego kilku zlewnie w pięciu zlewniach Beskidu Niskiego, na potokach Bełczy, Jasiołce po Posadę Jaśliska, Mszance, Pannie oraz Potoku Tereściańskim

o wielkości od 1O - 44 km , obliczono ten wskaźnik dla: przyrostu dorzecza, nachyleń rzeczywistych, składu mechanicznego gleb j użytkowania ziemi oraz wyróżnionych kompleksów skalnych. Dodatkowo porównano również rozmieszczenie powierzchni wychodni skał o określonym upadzie w stosunku

do nachyleń rzeczywistych w pięciu innych zlewniach o wielkości od 18 - 32 km , tj. Wilszni, Krempnej i Hucianki w Beskidzie Niskim oraz Lubatówce na Pogórzu Krośnieńskim i Iwełce położonej częściowo w Beskidzie Niskim i na Pogórzu Jasielskim.

Uzyskane wyniki pozwoliły zwrócić uwagę na następujące zalety tej metody :

- obiektywną, ilościową ocenę przestrzennego rozmieszczenia cech -elementów środowiska geograficznego w zlewniach,

- możliwość porównania względnego i bezwzględnego wskaźników charakteryzujących określoną specyfikę rozmieszczenia tych cech,

- realność porównania wskaźników WD (wskaźnik dopasowa nia do równomiernego rozmieszczenia) różnych elementów środowlaka geograficznego,

- nawiązanie do delimitacji hydrograficznej (sslewnie cząstkowe i przyrzecza), co stwarza możliwość wykorzystania jej w badaniach hydrologicznych.

Na obecnym etapie Jej stosowania pewną niedoskonałością jest to, iż pomimo uzyskania jednakowej wielkości wskaźników zdarzyło się, że wystąpił różny przebieg wykresu w kwadracie. Okazało się w związku z tym, że konieczna jest dodatkowa analiza przebiegu tych wykresów. Pozwoliła ona z kolei wyróżnić pewne typy przebiegu krzywej. Dane te są jednak niewystarczające dla przeprowadzenia pełnej typologii. Zgromadzono jedynie pewien zasób informacji, tworząc początek banku danych dla badanych zlewni. Największą trudność w opracowaniu proponowanego wskaźnika sprawia pomiar powierzchni. Należy jednak oczekiwać poprawy techniki pomiarowej powierzchni w najbliższych latach (G. Kawka, J. Ży chowski 1984) .  Natomiast dające się zauważyć w hydrologii ogromne zapotrzebowanie na cyfrowy opis środowiska pozwol. na dalszą weryfikację wskaźnika.

LITERATURA

Dobija A., Dynowska J., 1975.  Znaczenie parametrów fizjograficznych dla ustalenia wielkości odpływu rzecznego. Folia Geographica, Series Geogr.-Physiea 9.

Kawka G., Żychowski J., 1984. Układ pomiarowy powierzchni plam barwnych tworzących obraz. Patent PRL Nr 193 379.

Leopold L.B. Wolman M.G., Millar J.P., 196*4. Fluvial processes in geomorphology. London.

Źyszkowska  W., 1984.  Zastosowanie kartograficznej metody badań w geografii fizyeznej. Acta Univ. Wratisl. nr 655, Prace Inst. Geograficznego. Ser. A. Geografia fizyczna III.

Józef Żychowski

#### A SUGGESTION FOR QUAFTITY EVALUATION

##### OF SPATIAL DISTRIBUTION

###### OF FEATURES OF GEOGRAPHICAL ENVIRONMENT ELEMENTS

###### IN CATCHMENT BASINS

Great demand in hydrological researches for quantity description of geographical environment allowed tu suggest a new parameter containing spatial distribution of features of environmental elements in examined catchment basins, .it was prepared on the basis of a map at a scale 1 : 25 000 presenting environmental featiares with marked basic units partial catchment basins of tributaries and riverines. The na.se for final calculations is a diagram in a square (fig, 1).  The sides of the square make cumtnulative sequences of parial catchment basins and riverines and areas of a feature in basic units marked on co ordinates in the square.

The parameter was called a coefficient of adjustment to even distribution of e.g. light loamy soil (WD). It is ilculated by measuring surfaces over and below the diagonal (a and b) in the square and of a triangle ABC, Then ihe calculations follow the formula;

WD = * 100

The coefficient may be also expanded on an element of a feature of geographical environment of a catchment basin by calculating mean weighed from values of the coefficient i«d surfaces covered with particular properties features  of  elements of geographical environment. Its use in 10 catlunont basins showed that it is an objective coefficient  of distribution of features of geographical environment elements. Wider use of WD coufficient should allow for its further verification.