# JÓZEF ŻYCHOWSKI

## Przyczyny różnej transformacji opadów

w odpływy w dwóch zlewniach

### Beskidu Niskiego

#### WSTĘP

Cel opracowania

Celem tego artykułu jest poznanie różnicy w kształtowaniu wezbrań w dwóch reprezentatywnych zlewniach, w Beskidzie Niskim, w zależności od środowiska zlewni, gdzie następuje transformacja opadu w odpływ. Dotychczasowe badania R. Soi (1981) oraz nowsze J. Ostrowskiego i I. Hołdy (1997) potwierdzają sensowność włączenia do badań charakteru opadu, a nie tylko stosowania wielkości opadu jako impulsu transformacji. Celem pomocniczym było wiec wyróżnienie typów fal w zależności od charakteru opadu, który je wywołał. Osobnym, istotnym celem stała się ocena jakościowo-ilościowa środowiska geograficznego zlewni. Przeprowadzono ją wieloaspektowo, ujmując przestrzenne rozmieszczenie elementów, jak i stosując średnie wielkości parametrów, przed którymi przestrzegał J. Słupik (1981). W tych wartościach jest zawarta jednak wypadkowa oddziaływań środowiska na odpływy (B. Więzik 1989). W zestawieniach kompleksowych stają się one bankiem informacji dla zlewni. Jego znaczenie wzrośnie, gdy będziemy dysponować większą liczbą tak badanych zlewni. Dotychczasowa ocena wpływu użytkowania ziemi na odpływy, w tym wezbraniowe, nie jest jednoznaczna. Badania wielu uczonych wskazują na mniejsze kulminacje fal wezbraniowych w lasach (T. Kłus 1965, F. Białkiewicz 1968, Z. Kurek 1969, S. Kurek 1969, S. Kurek, J. Pawłik-Dobrowolski 1976, Twardy i inni 1997). Nieliczni dostrzegają ograniczony wpływ lasu na zmniejszenie wysokich fal wezbraniowych (S. Kurek 1971, J. Tyszka 1985, J. Żychowski 1987).

Teren badań, materiały i czas pomiaru

Dotychczasowe badania nad odpływem w Beskidzie Niskim dotyczą większych rzek, najczęściej do miejsca u ich wylotu z tej jednostki fizyczno-geograficznej. Opierają się one na danych ze stacji IMGW (I. Dynowska 1971, J. Punzet 1983). Szczegółowe badania nad odpływami przeprowadził R. Soja (1981) w małej zlewni Bystrzanki (13,6 km2) i większej zlewni Ropy (303 km2).

Badania prowadzono w zlewniach o porównywalnej powierzchni, położonych w Beskidzie Niskim w dorzeczu Jasiołki: Mszanki - 27,5 km2 oraz Bełczy - 28 km2. Łączna ich powierzchnia stanowiła 15% zlewni Jasiołki po Zboiska, gdzie rzeka ta wypływa na teren Pogórza Jasielskiego. W celu maksymalnego wyeliminowania różnic w warunkach klimatycznych badanych zlewni do badań wybrano zlewnie, których ujściowe odcinki są oddalone od siebie o około 7 km. Obie zlewnie posiadają cechy charakterystyczne dla rzeźby rusztowej Beskidu Niskiego. Bełcza biegnie z południa na północ i poprzecznie rozcina struktury geologiczne. W środkowej części tej doliny występuje odcinek przełomowy. Dolina Mszanki rozpościera się z północnego zachodu na południowy wschód. Jest ona typową doliną sub-sekwentną. Jest więc szeroka na całej swej długości. Różnice w użytkowaniu ziemi między badanymi zlewniami wynikają z wysiedlenia po 1947 roku z Beskidu Niskiego ludności łemkowskiej. Na terenie zlewni Bełczy brak w związku z tym trwałej zabudowy. W czasie badań prowadzono tam jedynie hodowlę owiec na niewielką skalę. Na terenie zlewni Mszanki znajduje się kilkadziesiąt małych gospodarstw rolnych wsi Mszanka i Tylawa oraz zabudowa i pola uprawne Państwowego Gospodarstwa Rolnego. Zakład ten prowadził hodowlę owiec i krów oraz uprawiał pszenicę i kukurydzę.

Badania prowadzono w okresie od maja do października w latach 1980-1983. Były to lata zróżnicowane pod względem wielkości opadów. W okresie tym wystąpiły lokalne powodzie wywołane opadami deszczu o dużych sumach dobowych (J. Żychowski 1996). Na szczególną uwagę zasługują wezbrania, które miały miejsce w lipcu i październiku 1980 roku oraz w czerwcu 1983 roku (J. Żychowski 1987, 1997).

Na obu potokach zamontowano limnigrafy typu B-2. Do badań wybrano ujściowe, proste odcinki potoków o stromych, stabilnych brzegach w Ty-lawie na Mszance i w Jaśliskach na Bełczy (fot. 1), (fot. 2). Z uzyskanych hydro-gramów wypisano 102 fale wezbraniowe na Bełczy i 80 fal wezbraniowych na Mszance. Biorąc pod uwagę zbliżone wielkości opadów na terenie całej zlewni oraz ich podobny charakter w obu zlewniach, typ fal określono dla 89 fal wezbraniowych Bełczy i dla 71 fal wezbraniowych Mszanki (tabela 1).

tabela l. typy fal wezbraniowych w zależności od charakteru opadów dla bełczy i mszanki w beskidzie niskim

| Typ wezbrania | Liczba wyróżnionych fal wezbraniowych |
| --- | --- |
|  | Mszanka | Bełcza |
| Wezbrania z opadów ulewnych (OU) | 28 | 37 |
| Wezbrania z opadów dużych, rozlewnych (OR) | 13 | 23 |
| Wezbrania z opadów o malej wydajności i małych sumach opadów (OM) | 29 | 29 |

Stwierdzone różnice w liczbie wezbrań z opadów ulewnych (OU) i z opadów rozlewnych (OR) są związane głównie z rozkładem przestrzennym opadów, które wystąpiły na Mszance. Typy te wydzielono uwzględniając przestrzenne rozmieszczenie opadów, na podstawie stacji i posterunków IMGW, położonych na terenie oraz w sąsiedztwie badanych zlewni: Jaśliska, Tyia-wa, Barwinek, Komańcza, Olchowiec, Wisłok Wielki, Dukla, Iwonicz Zdrój i Krempna.

Zarys problematyki i metodyki opracowania

Hydrolodzy najczęściej oceniają kształtowanie wezbrań jako transformację opadu w odpływ i zapisują stosowną formułą matematyczną zwaną popularnie modelem (M. Ozga-Ziełińska, W. Feluch 1979, U. Soczyńska i inni 1995). Celem tego typu badań jest wyznaczenie hydrogramów wezbrań w małych zlewniach (A. Byczkowski i inni 1997, J. Ostrowski, I. Hołda 1997). Coraz częściej zwracają oni uwagę na czynniki decydujące o tej transformacji (I. Dynowska 1978). Problem ten dotyczy zarówno jakości, ilości, jak i przestrzennego rozmieszczenia w zlewniach elementów i właściwości środowiska geograficznego. Ocena wpływu środowiska na odpływ musi się jednak dokonywać w ramach holistycznego podejścia do problemu. Wymaga ono wszechstronnej znajomości środowiska zlewni poprzez ocenę cech jego elementów i właściwości.

Do tego typu badań nadają się małe zlewnie, ponieważ wpływ środowiska na odpływ w mało zróżnicowanych obszarach jest zauważalny nawet wtedy gdy zlewnie nieznacznie się różnią (M. Gutry-Korycka 1993). Badanie odpływów wezbraniowych z takich powierzchni wymaga zastosowania czułych mierników odpływu. W badaniach tych nie sprawdzają się zarówno wielkości globalne, jak i średnie. Dokładniejszymi i jednocześnie porównywalnymi miernikami są konkretne czasy koncentracji fal oraz czasy trwania wezbrań. Opady deszczu, które są impulsem powstania wezbrań różnią się rozkładem w czasie. Jest więc istotne badanie odpływu w zależności od tego sklasyfikowanego impulsu. Pozwala na to klasyfikacja genetyczna wezbrań J. Lambora (1954). Zastosował ją również z powodzeniem R. Soja (1981), dzieląc wezbrania na pochodzące: z opadów ulewnych (OU), z opadów rozlewnych (OR) o dużych sumach i długim czasie trwania opadów oraz z opadów o małej wydajności i małych sumach opadów (OM).

Wielkości opadów w obu zlewniach obliczono przy pomocy metody hipsometrycznej dla każdego miesiąca oddzielnie. Na każdy z wykresów nanoszono zarówno opady z kilku stacji położonych na różnych wysokościach, na terenie i w pobliżu zlewni, jak i wielkości opadów obliczone metodą L. Kostrakiewicza (1968) dla wyższych grzbietów. W okresie wegetacyjnym badań, na tym terenie, mapa cieni opadowych nie wykazuje terenów zawietrznych. Badania transformacji ciągów opadowych w dobowe odpływy wezbraniowe dokonywano przede wszystkim na podstawie wielkości opadów pomierzonych na posterunkach położonych na terenie zlewni. Otrzymane wielkości poprawiono proporcjonalnie do wielkości opadów w tej zlewni, obliczonych dla miesięcy metodą L. Kostrakiewicza (1968). Z badań wykluczono te przypadki, na ile było to możliwe, które budziły wątpliwości co do jednorodności rozmieszczenia opadów w zlewniach.

OCENA JAKOŚCIOWO-ILOŚCIOWA ŚRODOWISKA GEOGRAFICZNEGO DLA OBIEGU WODY W BADANYCH ZLEWNIACH

W małych zlewniach duże znaczenie w kształtowaniu odpływów mają różne właściwości i elementy środowiska geograficznego poza klimatycznymi. Na transformację opadu w falę wezbraniową wpływ wywiera rzeźba terenu, gleby, szata roślinna oraz stosunki wodne w zlewni.

Parametry opisujące ich cechy obliczono wykorzystując między innymi prace: K.J. Gregory, D.E. Walling (1974), A. Dobija, I. Dynowska (1975), J. Lach i inni (1980), J. Żychowski (1994). Porównano zatem parametry skupione i rozproszone. Zastosowano siatkę kwadratów o polu podstawowym 25 ha oraz porównano obie zlewnie pod względem zmian cech elementów środowiska z przyrostem dorzecza. Wydzielono więc 12 zlewni cząstkowych na Mśzance i 11 na Bełczy. Ich liczbę wyznaczyły boczne dopływy do cieku głównego. Opierając się na tych polach podstawowych obliczono współczynnik rozwinięcia lesistości J. Lambora (1965) oraz opracowano wskaźnik dopasowania do równomiernego rozmieszczenia cech elementów środowiska geograficznego w zlewni (J. Żychowski 1991).

Obliczenia wszystkich parametrów wykonano na mapach w skali l : 25 000 o skoku warstwicowym 10 ni. Pomocne okazały się także mapy l : 5 000 dla gleb oraz mapy i operaty leśne Nadleśnictwa Dukla. W obu zlewniach przeprowadzono kartowanie hydrograficzne oraz wykonano mapę użytkowania ziemi w oparciu o badania terenowe i zdjęcia lotnicze.

Obieg wody w badanych zlewniach w niewielkim stopniu zależy od stosunkowo małych różnic pomiędzy cechami rzeźby. Znaczna różnica w deniwelacjach dotyczy jedynie małej powierzchni Góry Kamień (tabela 2). Środkowa wysokość zlewni Bełczy leży jedynie około 80 m wyżej niż taka sarna wysokość w zlewni Mszanki. Ekspozycję stoków obu zlewni różnicuje odmienny bieg potoków. W zlewni Mszanki mniejszy udział posiada np. ekspozycja od 270°-360°. Cechy te będą miały wpływ na przestrzenne rozmieszczenie opadów w obu zlewniach. Ocena rzeźby za pomocą współczynnika rozwinięcia powierzchni, jak wykazało porównanie z wysokością względną, jest lepszą oceną urzeźbienia i wskazuje na wyższe o 15% urzeźbienie w zlewni Bełczy, powyżej wartości współczynnika 1,05. Szerokości średnie den obu dolin są zbliżone. Jedynie maksymalne szerokości różnią się o 200 m (tabela 2).

W dolinie Bełczy ponadto występuje przełom. Jest on konsekwencją poprzecznego biegu doliny w stosunku do struktur geologicznych. Na szerszych odcinkach teras Bełczy dłuższa jest droga wody ze stoku do koryta. Zasoby wodne tych teras, często podmokłych, są uzupełniane na początku każdego większego opadu. Przy większych szerokościach teras woda ze stoku nie ma bezpośredniego kontaktu z korytem. Dominacja zboczy wklęsłych w dolinie Mszanki sprzyja szybszej dostawie wody do koryta. W zlewni tej istotne znaczenie ma również duże, głębokie osuwisko pakietowe, które wydłuża z kolei odpływ gruntowy.

Odmienny w obu zlewniach jest wpływ budowy geologicznej na rzeźbę (tabela 2). W dolinie subsekwentnej Mszanki grzbiety wododziałowe są mo-noklinalne w przeciwieństwie do doliny poprzecznej Bełczy, z izolowanymi wzniesieniami oraz szerokimi zaokrąglonymi grzbietami założonymi na mało odpornych warstwach. Zależność ta wpływa na odpływy gruntowe, w mniejszym stopniu na wezbrania. Stwierdzone różnice między zlewniami dotyczą głównie większych nachyleń stoków w zlewni Bełczy. Obszary takie są zalesione i spływ powierzchniowy może tu wystąpić dopiero przy większym opadzie.

TABELA 2 PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE W RZEŻBIE ZLEWNI BEŁCZY I MSZANKI

| BEŁCZA | MSZANKA | WAGA RÓŻNICY |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia zlewni 28 km | Powierzchnia zlewni 27,5 km | Mała |
| Przeważający typ rzeźby –pogórza średnie | Przeważający typ rzeźby –pogórza średnie | Mała |
| Stadium rozwoju rzeźby Strahlera –0,34 | Stadium rozwoju rzeźby Strahlera –0,38 | Mała |
| Deniwelacje – 425 m | Deniwelacje – 295 m | Istotna |
| Środkowa wysokość zlewni 570 m npm. | Środkowa wysokość zlewni 498 m npm. | Mała |
| 70,3% powierzchni zlewni leży na wysokości od 530-650 m npm. /różnica 120 m/ | 78,6% powierzchni zlewni leży na wysokości od 450-570 m npm. /różnica 120 m/ | Mała |
| Średnie nachylenie zlewni liczone metodą Steinhausa wynosi | Średnie nachylenie zlewni liczone metodą Steinhausa wynosi | Mała |
| Na powierzchni 81,5% zlewni występują nachylenia terenu od | Dominują nachylenia terenu od 0 - 15 Zajmując 87% powierzchni zlewni | Mała |
| Średnia ważona wskaźnika dopasowania wynosi 88,3%. Najmniejsze dopasowanie posiadają spadki powyżej 20 /83%/ | Średnia ważona wskaźnika dopasowania wynosi 94,3%. Najmniejsze dopasowania wykazują spadki powyżej 20 /84%/ | Mała |
| Najczęstszą ekspozycją /51,4%/ charakteryzują się stoki o azymucie od 270 - 45 . Tylko 4,5% przypadków ekspozycji stoków ma azymut od 135 - 180 . | Połowa wyznaczonych ekspozycji posiada azymut od 0 - 135 . Najmniej przypadków ekspozycji wykazują stoki o azymucie od 135 - 180 i od 270 - 360 . | Średnia |
| 76% powierzchni posiada wysokości względne od 20 – 100 m. Zlewnia ta posiada prawie połowę mniejszą ilość pól o wysokości względnej ponad 100 m | 72% powierzchni posiada wysokości względne od 20-60 m i powyżej 100 m /w kwadratach o powierzchni 25 ha / | Średnia |
| Na powierzchni 63,5% występują współczynniki rozwinięcia powierzchni 1,004-1,05. Powyżej wartości 1,05 współczynnik ten zajmuje 34% powierzchni | Najczęściej współczynnik rozwinięcia po-wierzchni /77,5%/ znajduje się w przedziale od 1,004- 1,05. Powyżej tej górnej granicy występuje na 20% powierzchni | Średnia |
| Gęstość sieci dolnej – 3,37 km/km | Gęstość sieci dolnej – 3,1 km/km | Średnia |
| W zlewni tej występują dwie terasy : zalewowa i nadzalewowa o szerokości max do 500 m | W zlewni tej występują dwie terasy: zalewowa i nadzalewowa o szerokości max do 300 m | Średnia |
| Wśród dolin II rzędu dominują wciosy | Wśród dolin II rzędu dominują wciosy | Mała |
| Nieliczne drogi polne sprzed 1974 r przekształciły się w parowy i wądoły | Nieliczne drogi sprzed 1974 r przekształciły się w parowy wądoły | Mała |
| W stosunku do struktur geologicznych przeważają doliny skośne | W stosunku do struktur geologicznych przeważają doliny skośne | Mała |
| Dominują stoki wypukło - wklęsłe z długą łagodną wklęsłością | Przeważają warunkowane litologiczne stoki wklęsłe | Średnia |
| Najczęściej występują stoki o długości od 1-2 km Dłuższe są tylko stoki Góry Kamień | Stoki mają długość od 0,750 km do 2,5 km | Mała |
| Większe osuwiska zwietrzelinowe występują w lejach źródłowych zalesionych dolin. Spotyka się również drobne osuwiska na zboczach doliny głównej | Występuje duże osuwisko pakietowe na prawym zboczu oraz kilka małych osuwisk zwietrzelinowych na zboczach bocznych dolin | Średnia |
| W większości są to grzbiety twardzielcowe o przebiegu krętym, faliste w profilu podłużnym. Litologicznie warunkowane są również ramiona Góry Kamień. Grzbiety szersze, zaokrąglone są typowe dla mało odpornych warstw. | Grzbiety w tej zlewni są twardzielcowe, monoklinalne, przeważnie o falistym profilu podłużnym. W jednym miejscu są wąskie, w innym szersze, zaokrąglone z ostańcami denudacyjnymi. | Średnia |
| Na ramionach Góry Kamień oraz na pozostałych grzbietach zachował się poziom przydolinny i pogórski. Wierzchowina Góry Kamień reprezentuje fragment poziomu śródgórskiego. | Na spłaszczeniach stokowych zachowały się fragmenty poziomu przydolinnego oraz na wierzchowinie grzbietów fragmenty poziomu pogórskiego. | Średnia |

TABELA 3 PODOBIEŃSTWO I RÓŻNICE BUDOWY GEOLOGICZNEJ

W ZLEWNIACH BEŁCZY I MSZANKI

| BEŁCZA | MSZANKA | WAGA RÓŻNICY |
| --- | --- | --- |
| Oś doliny S-N i SW-NE | Oś doliny NW-SE | Istotna |
| Bieg S-N, 34% Warstw NW-SE, 33% | Bieg S-N, 20% Warstw NW-SE, 56% | Średnia |
| Upad warstw poniżej 20-20% 20-40-50% | Upad warstw poniżej 20-28% 20-40-33% | Istotna |
| Dolina diaklinalna | Dolina subsekwentna | Istotna |
| Dolina rozcina poprzecznie struktury geologiczne /dolina anaklinalna/ | Dolina rozcina strop łupków podścielają-cych przepuszczalne warstwy /dolina podłużna / | istotna |
| Płaskie antykliny w dolnej części zlewni. Strome nachylenie fałdu Tokarni-Czerenina. Ścieśniona i wtórnie sfałdowana antyklina Czeremchy. Znaczne nachylenie do 41 płaszczyzny nasunięcia płaszczowiny magurskiej. Silne zaburzona i wąska synklina Czeremchy. | Płaska synklina Mszanki obejmuje 85% zle-wni Synklina ta wychodzi w powietrze w górnej części zlewni. Znacznie wypiętrzone jest płd-zach skrzy-dło synkliny Mszanki z podsuniętą jedno-stką magurska o dużych upadach a nawet obalonych wstecznie fałdach. Jednostka magurska jest jednolita tektonicznie. | Istotna |
| Brak osuwisk strukturalnych. | Na prawym zboczu doliny na długości ok. 1,5 km występują osuwiska strukturalne. | Istotna |
| Długość dyslokacji 8,8 km | Długość dyslokacji 8,7 km | Mała |
| Granice kontaktowe warstw 48,5 km | Granice kontaktowe warstw 79 km | Istota |
| Na około 1/3 powierzchni zlewni / lewe zbocze doliny Bełczy/ występuje niezgodność upadów warstw i spad-ków rzeczywistych zbocza. Zdarzają się przypadki, ze jedno zbocze doliny wyższego rzędu jest kataklinalne w stosunku do upadu warstw. | Kilka procent powierzchni zlewni tj. prawe zbocze doliny Smereczanki jest anaklinalne w stosunku do upadów warstw. | Istotna |
| Prawe zbocze doliny Bełczy jest kataklinalne. Nachylenie stoków rzadko jednak przewyższają wartości upadów. | Zdecydowanie dominują zbocza kata-klinalne W górnych częściach stoków upady warstw są przeważnie mniejsze od spadków rzeczywistych terenu. W dolnych częściach zboczy upady warstw mają wyższe niż nachylenie ter. | Istotna |
| Boczne doliny prawego kataklinalnego zbocza doliny Bełczy o kierunku E-W lub NW-SE rozcinają utwory o zróżnicowanej miąższości i ilości serii piaskowców. | Doliny II rzędu rozcinają kataklinalne zbocze Mszanki, zaburzają krążenie wody w sporadycznych seriach piaskowców /progi wodospadów cofają się w dół cieku/. | Średnia Istotna |
| Powierzchnie 20% i 80% - 47,0 Kompleksów 20 - 60% - 35,0 W % 40 - 80% - 30,5 Podobne wielkości powierzchni klas kompleksów. | Powierzchnie 20% i 80% - 82,5 Kompleksów 20 – 60% - 17,5 W % 40 – 80% - 15,0 Wyraźna dominacja I V klasy kompleksów. | Istotna |
| Klasy kompleksów II, III, IV /20%-80% łupków/. Występują głównie w dolnej części zlewni. W górnej części zlewni dominuje kompleks I klasy /poniżej 20% łupków/. | Klasy kompleksów II i III występują głównie w dolnej części zlewni. Brakuje kompleksu klasy IV. W górnej części zlewni dominuje kompleks V /poniżej 20% łupków/. | Istotna |
| Średnia ważona wskaźnika dopasowania wynosi 53,6%. Minimalny wskaźnik dopasowania wynosi 15,3%. | Średnia ważona wskaźnika dopasowania wynosi 83%. Minimalny wskaźnik dopasowania wynosi 62,9%. | Istotna |

TABELA 4 PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE GLEBOWE W ZLEWNIACH BEŁCZY I MSZANKI

| WYSTĘ- POWANIE | BEŁCZA | MSZANKA | WAGA RÓŻNICY |
| --- | --- | --- | --- |
| GLEBY POD LASAMI | Gleby pod lasami zajmują górne, środkowe a nawet dolne części zboczy bocznych dolin | Gleby pod lasami zajmują w górnych częściach zboczy, na wąskich wierzchowinach i na zboczach górnych części bocznych dolin | Mała |
|  | Pokrywy zwietrzelinowe pod lasami są przeważnie średnio głębokie, średnio szkieletowe. Znaczną powierzchnię zajmują pokrywy głębokie | Pokrywy zwietrzelinowe pod lasami są średnio głębokie o średniej szkieletowości | Średnia |
|  | W zawilgoceniu gleby leśnej wyróżnia się stok Góry Klepke, 1/5 źródłowej części oraz miejscami dna dolin na prawym zboczu doliny | Lokalnym zagłębieniom i spłaszczeniom towarzyszy zawilgocenie gleby leśnej | Mała |
|  | Pod lasami zwartymi gliny średnie stanowią 91,7%, gliny ciężkie 5,5% oraz inne | Pod lasami zwartymi gliny średnie stanowią 69%, gliny ciężkie 31% | Istotna |
| GLEBY POD UŻYTKA-MI ROLNYMI | Na terenach użytkowanych rolniczo przeważa glina średnia oraz w mniejszym stopniu gliny ciężkie | Na terenach użytkowanych rolniczo przeważa glina, głównie średnia oraz w mniejszym stopniu pyły ilaste | Mała |
|  | Przeważają gleby o strukturze gruzełkowatej. Lokalnie występuje gleba o strukturze ziarnistej | Większość gleb posiada strukturę gruzełkowatą, lokalnie ziarnistą | Mała |
|  | Podobne powierzchnie zajmują zarówno gleby płytkie biologicznie podścielone głębszym iłem i gliną ciężką oraz gliny średnio głębokie | Dominują gleby płytkie biologi-cznie podścielone głębszymi iła-mi. Istotną powierzchnię zajmuje również glina głęboka, szczególnie na prawym zboczu | Średnia |
|  | Około 18% gleb jest zawilgoco-nych Najczęściej poniżej załomów bocznych | Około 6% gleb posiada lokalne zawilgocenia głównie w dolnych częściach stoków | Istotna |
| OGÓLNIE W ZLEW-NIACH | Zdecydowanie dominują w zlewni gliny średnie – 80%. Niewielki obszar zajmują zbliżone wielkością powierzchni gliny ciężkie – 10% oraz pyły – 8,6% | Znaczną powierzchnię w zlewni zajmują gleby średnie – 60,5%. Zbliżone wielkością powierzchni posiadają gliny ciężkie – 19,5% oraz pyły ilaste – 12,6% | Średnia |
|  | Występuje duża koncentracja glin średnich w górnej części zlewni. Gliny ciężkie, iły i pyły dominują w dolnej części zlewni | Zlewnia ta posiada gliny średnie rozrzucone po całej zlewni. W dolnej części zlewni znaczny udział posiadają pyły i iły | Mała |
|  | Glina średnia jest dobrze dopasowana. Pozostałe gleby mają małe dopasowanie. Średnia ważona tego wskaźnika wynosi 81,7% | Zlewnia ta posiada dobre dopasowanie do równomiernego rozmieszczenia poszczególnych gatunków gleb. Średnia ważona tego wskaźnika wynosi 80% | Mała |

Obie zlewnie, generalnie, nieznacznie różnią się między sobą cechami gleb (tabela 4). Różnica ta, w skali zlewni, dotyczy zwłaszcza większej o około 10% powierzchni zajętej przez gliny ciężkie w zlewni Mszanki. Na terenach leśnych gleby takie zdecydowanie różnicują obie zlewnie. W zlewni

Mszanki pod tym użytkiem jest o 25% więcej gleb" cięźkYch". f^dTasamf Sef-czy z kolei większą powierzchnię zajmują głębokie pokrywy zwietrzelinowe. Na użytkach rolnych, pastwiskach, na prawym zboczu Mszanki wyróżnia się głęboka glina, często zawilgocona. Istotna różnica dotyczy również większej o 12% powierzchni gleb zawilgoconych w zlewni Bełczy. W zlewni tej pod lasami jest więc potencjalnie większa zdolność retencyjna. Zawilgocony grunt w pobliżu koryta sprzyja szybkiemu spływowi powierzchniowemu wody dopiero przy większych opadach. W zlewni Mszanki wysoki poziom wód gruntowych w pobliżu koryta występuje na mniejszej powierzchni. Dotyczy to również dolnych części zboczy.

Użytkowanie ziemi odgrywa istotną rolę w transformacji opadu w odpływ. Jest ono tutaj ważne dlatego, ponieważ zarówno rzeźba, jak i parametry fizjograficzne obu zlewni są podobne (tabela 4). Różnica między zlewniami dotyczy przede wszystkim struktury użytkowania (tabela 5). W zlewni Mszanki grunty orne zajmują 6% powierzchni, nie występują one natomiast w zlewni Bełczy. W zlewni tej również o 8% jest mniej lasu parkowego. Charakteryzuje go nie koszona, wysoka trawa, sukcesja drzew i krzewów. Sporadycznie, na zboczach, w bocznej dolinie Mszanki, zlokalizowano wypas owiec. W zlewni Bełczy większą o 14% powierzchnię zajmują lasy. Dominują one nieznacznie w górnej części zlewni. Generalnie jednak lesistość zmienia się proporcjonalnie w obu zlewniach z przyrostem dorzecza (92% dopasowania). W zlewni Bełczy na większej o 12% powierzchni występuje buk oraz na względnie mniejszej o 17% jodła. Czynnik ten sugeruje większą intercepcję w zlewni Mszanki. Lasy nie wpływają jednak istotnie, na początku opadu, na reakcję stanów wody w korycie. Szybkiej dostawie wody do koryta Mszanki sprzyjają między innymi grunty orne. w tym okopowe, zabudowa PGR-u i około 30 gospodarstw indywidualnych. Tereny te są ponadto położone w pobliżu koryta. Szybką dostawę wody do koryta ułatwiają również drogi dojazdowe do tych pól, często utwardzone i bezdarniowe. W czasie trwania małych opadów wzrost przepływu jest związany ze spływem wody z niewielkiej części zlewni o sprzyjających warunkach (J. Słupik 1981).

TABELA 5 PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE W SZACIE ROŚLINNEJ I UŻYTKOWANIU ZIEMI

W ZLEWNIACH BEŁCZY I MSZANKI

| UŻYTKO-WANIE ZIEMI | BEŁCZA | MSZANKA | WAGA RÓŻNICY |
| --- | --- | --- | --- |
| LASY | Ze względu na bliskość położenia obu zlewni, pomimo zaliczenia ich do różnych jednostek geobotanicznych, nie stwierdzono istotnych różnic w składzie florystycznym, wysokości pięter roślinnych oraz długości okresu wegetacyjnego. | Mała |
|  | Lasy występują na wierzchowi-nach. W środkowej części zlewni sięgają dna doliny. Wzdłuż cieku głównego i dolnych odcinków bocznych dopływów rozciągają się lasy łęgowe. Las typu parkowego na stokach jest rzadkością. | Lasy zajmują wierzchowiny i gór-ne części zboczy głównej doliny. Las typu parkowego jest typowy dla zboczy większych dolin bocz-nych, terenów osuwiskowych oraz fragmentów stromszych stoków. Nad ciekami rośnie las łęgowy. | Średnia Mała |
|  | Największą powierzchnie zajmują: Jodła/36%/, buk/28%/, sosna/20%/ | Największą powierzchnie zajmują: Jodła/53%/, sosna/22%/, buk/16%/ | Średnia |
|  | Buk porasta wierzchowiny i górne części zboczy południowej części zlewni oraz prawe zbocze doliny głównej. Środkową partie zboczy opanowała jodła. Lewą, górną część zbocza wraz z wierzchowiną zajmuje przeważnie jodła. | Na wierzchowinach i w górnych częściach stoków Góry Kiczera oraz Góry Derwiska i Błudna występuje buk. Na lewym zboczu doliny obok buka dominuje jodła. Jodła zaznacza się również na prawym zboczu głównej doliny oraz na środkowej części. | Mała |
| UŻYTKI ROLNE | Wśród użytków zielonych dominu-ją zespoły: Arrhenathetum alatioris oraz Cynosuretum cristati. Nie bez znaczenia jest również zespół Cirsietum palustris. | Wśród użytków zielonych wyróżnia się zespół Arrhenathere-tum elatioris. Ponadto znaczne po-wierzchnie zajmują zespoły: Cirsietumpalustris i Cynusuretum cristati. | Mała |
|  | Grunty orne występują śladowo. Jest to znikoma część procentu. | Na polach PGR-u Mszany w środkowej części zlewni, na le-wym zboczu uprawia się pszenicę , na prawym kukurydzę. W kilkudziesięciu gospodarstwach indywidualnych, w górnej i dolnej części zlewni rośnie po części zboże, okopowe oraz trawy. | Istotna |
| UŻYTKO-WANIE ZIEMI | Las zwarty porasta 65%, las parko-wy 5% powierzchni zlewni. Grunty orne występują śladowo. | Las zwarty stanowi 51%, las par-kowy 13%, zaś grunty orne 6% powierzchni zlewni. | Istotna |
|  | Las relatywnie dominuje w górnej części zlewni. Łąki i pastwiska przeważają w dolnej części doliny /0,24/. | Las wykazuje względnie równo-miernie rozmieszczenie. Użytki zielone relatywnie przeważają w dolnej części zlewni /0,35/. | Średnia Mała |
|  | Łąki i pastwiska są lepiej dopaso-wane do równomiernego rozmie-szczenia w tej zlewni /82%/. Lasy są dobrze dopasowane /92%/. | Użytki rolne wykazują gorsze dopasowanie do równomiernego rozmieszczenia /71%, 72%/. Lasy są dobrze dopasowane /91%/. | Średnia |

Parametry fizjograficzne obu zlewni są zbliżone. Niewielkie różnice, w przypadku kilku parametrów, wynikają z różnej długości cieków głównych. Pomiary długości rzutują zarówno na spadek potoku, jak i wskaźnik formy w zlewni Bełczy (tabela 6). Problemy te związane są z ustaleniem źródeł Bełczy. W zlewni Mszanki źródła są położone niżej, ponieważ powierzchnia terenu rozcina zgodnie nachylone warstwy ku osi doliny. Z kolei dolina Bełczy jest niezgodna ze strukturami geologicznymi podłoża. Jest ona ponadto silnie potrzaskana w rejonie Góry Kamień (830 m n.p.m.). Problemy te rzutują również na ustalenie symetryczności zlewni Bełczy (tabela 5).

Odmienność zlewni Bełczy zaznacza się również większym wskaźnikiem - 18,6%, terenów podmokłych na użytkach rolnych, położonych głównie na terasie, wzdłuż koryta potoku. W zlewni Mszanki mniejsze powierzchnie młak i podmokłości są bardziej rozrzucone. Na łąkach spotkać je można w dolnych częściach zboczy, przy załomie wklęsłym oraz na lokalnych spłaszczeniach, w tym na terasie Mszanki. Położenie podmokłości w zlewni Bełczy stanowi utrudnienie dostawy wody do koryta, przy małych opadach. Duże opady najpierw uzupełniają wodę na podmokłościach, na początku opadu, a później nadwyżka w postaci spływu powierzchniowego dostaje się do koryta. Zaburzony, miejscami wysoki poziom wód gruntowych występuje również na terenach osuwiskowych, położonych w lejach źródłowych większych bocznych dolin obu zlewni. Na szczególną uwagę zasługują dwa duże osuwiska: płytkie i zalesione osuwisko zlokalizowane na stoku góry Kamień w zlewni Bełczy oraz pakietowe, strukturalne, głębokie osuwisko na prawym zboczu, w dolnej części zlewni Mszanki. Oba osuwiska ze względu na ich wielkość i położenie powinny zaznaczyć się w odpływach na obu potokach.

TABELA 6 PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE W STOSUNKACH WODNYCH I PARAMETRACH FIZJOLOGICZNYCH ZLEWNI BEŁCZY I MSZANKI

| BEŁCZA | MSZANKA | WAGA RÓŻNICY |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia zlewni – 28 km | Powierzchnia zlewni – 27,5 km | Mała |
| Gęstość cieków stałych 1,9 km/km | Gęstość cieków stałych 1,8 km/km | Mała |
| Wysokość źródeł – 620 m npm. Wysokość profilu hydrometrycznego – 435 m npm. Różnica wysokości – 185 m | Wysokość źródeł – 570 m npm Wysokość ujścia – 385 m npm Różnica wysokości – 185 m | Mała |
| Długość cieku – 11,7 km | Długość cieku – 8,9 km | Średnia |
| Średni spadek – 15% | Średni spadek – 20% | Średnia |
| Asymetria zlewni na korzyść części prawej 0,49. Dla całości Bełczy 0,39 na korzyść części lewej | Asymetria zlewni na korzyść części prawej 0,23 | Średnia |
| Szerokość zlewni – 2,9 km | Szerokość zlewni – 3,4 km | Mała |
| Wskaźniki : kolistości – 0,53 zwartości – 1,37 | Wskaźniki : kolistości – 0,54 zwartości – 1,34 | Mała |
| Wskaźniki : formy : 3,38 wydłużona – 0,61 | Wskaźniki : formy – 2,35 wydłużona – 0,74 | Średnia |
| Wskaźnik dopasowania do równomierne-go przyrostu dorzecza 77% | Wskaźnik dopasowania do równomierne-go przyrostu dorzecza 74% | Mała |
| Dopływy lewobrzeżne – 12 /12,8 km/ Dopływy prawobrzeżne – 18 /26,5 km/ | Dopływy lewobrzeżne – 10 /12,3 km/ Dopływy prawobrzeżne – 12 /28,5 km/ | Mała |
| Koryto meandruje, w dnie progi skalne, szerokość koryta w miejscu pomiarów 7 m łożysko szer. do 12 m | Koryto meandruje, w dnie progi skalne, szerokość koryta u ujścia od 5-6 m | Mała |
| Największe przepływy wykazują dopływy prawobrzeżne : Potok Glazarowski /16 l/s/ górna Bełcza /33 l/s/ oraz bezimienny potok odwadniający Górę Tokarnię /26,4 l /s/ | Największy dopływ to ciek lewobrzeżny o przepływie 9,4 l/s. Większe przepływy mają jeszcze Smereczanka /4 l/s/ i Wadernik, prawobrzeżny dopływ /przy niskich stanach/ | Istotna |
| Najdłuższy dopływ, potok płynący z południa od granicy państwa – 5,9 km | Najdłuższy dopływ Smereczanka – 4,6 km | Mała |
| Wysoki poziom wód gruntowych występuje wzdłuż cieków na szerokości 100 m oraz w dolnych częściach stoków zarówno w górnej jak i w dolnej części zlewni. Częstym przypadkiem są podmokłe dna dolin nieckowatych | Częste młaki i podmokłości terenu występują w górnej i dolnej części zlewni. Szczególnie na prawym zboczu oraz w dolinie Smereczanki, głównie w dolnych częściach zboczy i w dnie doliny | Średnia |
| Na użytkach rolnych stwierdzono 18,6% terenów podmokłych | Na użytkach rolnych stwierdzono 6% terenów podmokłych | Istotna |
| Dopływy prawobrzeżne dostarczają 51% wody mniej niż lewobrzeżne | Dopływy prawobrzeżne dostarczają 38% wody mniej niż lewobrzeżne /przy niskich stanach / | Średnia |

Wartości średnie parametrów fal wezbraniowych

Kształtowanie fal wezbraniowych zależy zarówno od charakteru opadów, jak i od środowiska geograficznego. Istotnymi parametrami fal są: czas koncentracji i czas trwania wezbrań (J. Lambor 1971). Czasy te wyznaczono z hydrogramów, odrzucając przypadki trudne do jednoznacznego określenia, tak pod względem czasu, jak i typu wezbrania.

Średni czas koncentracji na Mszance, dla wszystkich typów fal wezbraniowych, jest krótszy o 12 minut w porównaniu z Bełczą. Dłuższe są natomiast na Bełczy średnie czasy trwania wszystkich typów fal. Różnica w czasach trwania między zlewniami jest większa i wynosi 1,6 godziny. Czas trwania wezbrania po kulminacji jest również dłuższy na Bełczy w stosunku do Mszanki i wynosi odpowiednio: 15,5 godziny oraz 14,1 godziny. Stosunek czasu koncentracji do czasu trwania wezbrania wyrażony w procentach wynosi dla Bełczy 34,6%, natomiast dla Mszanki 33%. Wskaźniki te nie odbiegają od obliczeń R. Soi (1981) dla Bystrzanki i Ropy (36-37%).

R. Soja uważa, że dla Bystrzanki i Ropy jest to wartość stała. Niewielkie rozbieżności wynikają zapewne z trudności wyznaczenia czasów trwania wezbrań.

Uznano, że różnice pomiędzy średnimi czasami koncentracji i czasami trwania wezbrania dla wszystkich typów fal w obu zlewniach nie upoważniają do szerszego wytłumaczenia tych różnic. Niemniej nie należy wykluczyć, przy średnich opadach, wpływu lasu, terenów podmokłych, braku dróg i zabudowy na wydłużenie czasu koncentracji oraz czasu trwania wezbrań na Bełczy.

Średnie czasy koncentracji fal dla Mszanki, Bełczy, Bystrzanki, o powierzchni 13,6 km2 oraz Ropy, o powierzchni 303 km2, pozwoliły na sprawdzenie poprawności obliczania stosownych parametrów. Pomiędzy długością zlewni i przeciętnym spadkiem a średnim czasem koncentracji występuje zależność w postaci funkcji potęgowej (J. Lambor 1971). Obliczone średnie czasy koncentracji w zlewniach: Bystrzanki - 7,1 godziny, Mszanki - 7,5 godziny, Bełczy - 7,7 godziny, Ropy - 11,4 godziny, potwierdzają zadowalająco ustaloną zależność. Niewielkie różnice pomiędzy średnim czasem koncentracji na Bełczy i Mszance, jak wynika z wzorów Rohwera (J. Lambor 1971), mogą również zależeć od trudności w wyznaczaniu długości zlewni i przeciętnego spadku.

Czasy koncentracji różnych typów fal wezbraniowych

Średnie parametry czasowe fal wezbraniowych dla wezbrań ulewnych (OU) obliczono z 29 par fal wywołanych przez odpowiadające sobie wielkości opadu. Dla wezbrań z opadów rozlewnych (OR) średnie parametry czasowe fal w obu zlewniach uzyskano z 13 par fal zestawionych w zależności od rozkładu wysokości opadów wywołujących wezbranie.

Podobnie postąpiono obliczając średnie parametry czasowe fal dla wezbrań z opadów o małej wydajności i małych sumach opadów (OM). W tym przypadku do obliczeń wykorzystano 23 pary fal wezbraniowych.

Na Bełczy i Mszance występują znaczne wahania czasów koncentracji fal. Mniejszą rozpiętość czasów koncentracji, od l do 17 godzin, stwierdzono na Bełczy. Najdłuższy czas dotyczy fal z opadów o małej wydajności i małych sumach opadów (OM) z czerwca 1983 roku. Na drugim potoku czasy te wahają się od l do 23 godzin. Najdłuższy czas koncentracji dotyczył fali z opadów rozlewnych z lipca 1981 roku.

Na potoku Mszanka zarejestrowano relatywnie krótsze czasy koncentracji dla fal z opadów o małej wydajności i małych sumach (OM) oraz z opadów ulewnych (OU). W obu przypadkach najkrótsze czasy koncentracji wykazują fale wywołane opadami ulewnymi (tabela 7). Różnice w tym typie wezbrań między zlewniami są najmniejsze i wynoszą 1,2 godziny.

tabela 7. średnie czasy koncentracji różnych typów wezbrań na bełczy i mszance

| Zlewnia | Średni czas koncentracji różnych typów wezbrań | Średni czas koncentracji w godz. |
| --- | --- | --- |
|  | OM w godz. | OU w godz. | OR w godz. |  |
| Mszan ka | 7,6 | 4,3 | 10,5 | 7,5 |
| Bełcza | 9,7 | 5,5 | 8,0 | 7,7 |

OM - wezbrania z opadów o małej wydajności i małych sumach opadów, OU - wezbrania z opadów ulewnych, OR - wezbrania z opadów rozlewnych

Najdłuższy średni czas koncentracji fal, w zlewni Bełczy, z opadów o małej wydajności i małych sumach opadów, krótszy tylko od fal z opadów rozlewnych w zlewni Mszanki, wynika z wolniejszego spływu wody z tych miejsc, gdzie on występuje. Małe sumy opadów są w dużym stopniu prze-chwytywane przez las i użytki zielone. Część wody opadowej ma wydłużony obieg. W związku z tym może ona infiltrować w pokrywy zwietrzelinowe. Do koryta dociera najpierw woda z najbliższego otoczenia, czyli z porośniętych trawą terenów podmokłych, których w zlewni Bełczy jest 18,6%. Duża różnica między zlewniami wynika przede wszystkim z występowania w zlewni Mszanki terenów ułatwiających spływ powierzchniowy: gruntów ornych, dróg, zabudowy, glin ciężkich pod użytkami rolnymi. R. Soja (1981) uzależnia czasy koncentracji fal od powierzchni zlewni.

Możliwości retencyjne zlewni Bełczy są większe ze względu na mniejszy udział glin ciężkich oraz głębsze gleby pod lasami. Przy dużych rozlewnych opadach pokrywy te, w pierwszej fazie opadu, nasączają się wodą i przy tego typu opadach, długo trwających, występuje spływ powierzchniowy, który z kolei jest przyczyną krótszych czasów koncentracji. Na terenach zalesionych Bełczy większe są również nachylenia stoków, zwiększające spływ, gdy nadmiar wody po uzupełnieniu intercepcji dostanie się na powierzchnię gleby. W zlewni tej jest więcej lasów i sięgają one nawet dna doliny. Ich struktura nie jest zadowalająca. Przeważają drzewa młode, miejscami rzadko rosnące. Często brakuje podszycia. Dominującym gatunkiem jest buk. W zlewni Mszanki jest więcej o 8% lasu parkowego. W tej formacji pomiędzy rzadko rosnącymi drzewami, zwłaszcza jałowca, rośnie zwarta, nie koszona trawa, przechwytująca i opóźniająca spływ wody. W zlewni tej, przy większych opadach, zaznacza się odpływ wody z dużego strukturalnego osuwiska. Przy dużych rozlewnych opadach na potoku Mszanka stwierdzono w związku z tym dłuższe relatywnie czasy koncentracji (tabela 7). Względnie krótsze są natomiast fale zarówno z opadów ulewnych, jak i szczególnie z opadów o małej wydajności i małych sumach. Ponieważ opady ulewne mają również wysokie wartości, a różnica między czasami koncentracji była tu najniższa, to należy oczekiwać zmiany relacji między zlewniami w zależności od wielkości opadu. Szczegółowa analiza tych czasów potwierdza tę tezę. Czasy koncentracji rosną wraz z wielkością opadu ulewnego (tabela 8).

Do wysokości 40 mm opadu w zlewni Bełczy są one dłuższe niż w zlewni Mszanki i w miarę wzrostu opadu różnice te maleją. Powyżej jednak 40 mm opadu czas koncentracji w zlewni Bełczy jest mniejszy niż w zlewni Mszanki. Prawidłowość tę potwierdzają wezbrania z opadów dużych, rozlewnych.

tabela 8. średnie czasy koncentracji fal wezbraniowych w zależności

OD WIELKOŚCI OPADÓW ULEWNYCH NA MSZANCE I BEŁCZY

| Zlewnia | Średnie czasy koncentracji fal w przedziałach wielkości opadów ulewnych (OU) , wyrażone w godzinach | Liczba analizowanych fal |
| --- | --- | --- |
|  | 0-10 mm | 10-20 mm | 20-40 mm | > 40 mm |  |
| Mszanka | 3,0 | 4,4 | 5,5 | 9,0 | 29 |
| Bełcza | 4,1 | 5,4 | 6,4 | 7,9 | 36 |

Zarówno w przypadku fal z opadów rozlewnych, jak i z opadów o małej wydajności i małych sumach, nie stwierdzono wyraźnej zależności czasu koncentracji od wielkości opadu, który wystąpił w ostatnim dniu ciągu opadowego.

Czasy trwania wezbrań różnych typów fal wezbraniowych

Innym parametrem fal wezbraniowych jest czas trwania wezbrania. Czas ten jest o wiele trudniejszy do wyznaczenia. Trudność ta wynika zarówno z zakłóceń wywołanych opadami po krótkiej przerwie, jak i z braku wyraźnych załamań opadającej fali. Ma to miejsce szczególnie przy falach typu OR i OM.

Największa różnica pomiędzy średnimi czasami trwania wezbrań tego samego typu, na obu potokach, występuje przy wezbraniach z opadów o małej wydajności i małych sumach (OM) i wynosi 6,3 godziny (tabela 9). Potwierdza się również ustalona wcześniej prawidłowość wzajemnej relacji w obu zlewniach dotyczące czasów koncentracji fal. Szybsza koncentracja fal OM i OU w zlewni Mszanki odpowiada krótszemu czasowi trwania wezbrania. Odwrócona relacja, ale zgodna, dotyczy fal typu OR.

tabela 9. średnie czasy trwania różnych typów wezbrań na mszance i bełczy

| Zlewnia | Średnie czasy trwania różnych typów wezbrań w godzinach | Średni czas trwania wezbrania w godzinach |
| --- | --- | --- |
|  | OM | OU | OR |  |
| Mszanka | 21,3 | 16,3 | 27,2 | 21,7 |
| Bełcza | 27,0 | 20,0 | 22,8 | 23,3 |

OM - wezbrania z opadów o małej wydajności i małych sumach opadów, OU - wezbrania z opadów ulewnych, OR - wezbrania z opadów rozlewnych

Wydłużony czas trwania wezbrań OM i OU w zlewni Bełczy wynika zarówno z różnicy w użytkowaniu, o czym pisano przy czasach koncentracji, jak i przede wszystkim z oddawania wody z opóźnieniem przez tereny podmokłe, o chwilowo większej retencji, położone w pobliżu koryt dopływów i cieku głównego. Długo trwające opady o dużych sumach (OR) urucha miają w zlewni Mszanki zasoby wodne zgromadzone w strukturalnym osuwisku oraz na terenach podmokłych, położonych na lokalnych spłaszczeniach morfostrukturalnych, oddalonych od koryt. Wydłużenie czasu trwania wezbrań tego typu wynika również z~ stosunku rzeźby do tektoniki w tej zlewni, czego konsekwencją jest wspomniane osuwisko. Sprzyja temu zgodność nachylenia stoków z upadem warstw, przy korzystnym upadzie, mniejszym niż nachylenie głównych zboczy. W tej sytuacji w czasie trwania wezbrania istotne jest również zasilanie wodami podziemnymi, co wydłuża czas wezbrania. W związku z tym zwiększonym zasilaniem występują kłopoty z podziałem krzywej opadania.

TRANSFORMACJA CIĄGÓW OPADOWYCH W DOBOWE ODPŁYWY WEZBRANIOWE

Wielkość i przebieg wezbrania zależy przede wszystkim od wysokości, charakteru i rozkładu opadu w czasie. W celu zmniejszenia liczby zmiennych determinujących odpływy, a związanych z opadem zrezygnowano z badania wpływu opadów o małej wydajności i małych sumach na odpływy. W rezultacie badano zależności odpływów od opadów ulewnych oraz rozlewnych o dużej wydajności i dużych sumach, powyżej 20 mm w ciągu doby.

Na podstawie hydrogramów zauważono, że nie wszystkie opady wywołują reakcję w korycie. Zbadano więc jaka wielkość i jaki charakter opadów wywoła wezbranie. W tym celu w każdej zlewni wyróżniono i zbadano 150 przypadków reakcji stanu wody na małe opady.

Badania te pozwoliły ustalić, iż wzrost stanu wody w korycie nastąpi bez względu na charakter opadów w zlewni Bełczy po opadzie większym od 1.0 mm, natomiast w zlewni Mszanki po opadzie większym od 5 mm.

Przy opadach burzowych stan wody wzrasta w korycie Bełczy wówczas, gdy wielkość opadu jest wyższa od 5 mm, natomiast w zlewni Mszanki, gdy jest wyższa od 2 mm.

W zlewni Bełczy stan wody podniósł się w drugim lub trzecim dniu po opadzie, gdy wystąpił opad rozlewny o wysokości od 5-10 mm. W zlewni Mszanki stany wody wzrastają z opóźnieniem najczęściej od 1-2 dni przy opadzie rozlewnym o wielkości od 2-5 mm.

Przy opadach kilkudniowych, o wielkości w każdym dniu od 2-5 mm w zlewni Bełczy i od 1-3 mm w zlewni Mszanki, stan wody wzrośnie w trzecim lub czwartym dniu opadu. Powyższe ustalenia wskazują na inne warunki środowiskowe w obu zlewniach.. W zlewni Mszanki w porównaniu z Bełczą o połowę mniejszy opad tego samego rodzaju wywołuje podniesienie stanu wody w korycie.

W celu określenia wpływu użytkowania na transformację opadu ulewnego oraz rozlewnego o dużej wydajności w odpływ poszukiwano modeli transformacji.

Dane wyjściowe ograniczyły możliwości wyboru metody. W pracy tej zdecydowano się na zastosowanie modelu stacjonarnego opisującego system inwariantny względem czasu. Zarówno postać, jak i parametry funkcji operatora uwzględniono jako stałe. Ten warunek zapewnia przyjęcie okresu wegetacyjnego do badań. System powyższy opisano jednym operatorem. Operator ten jednak nie symuluje łącznego efektu wszystkich procesów zachodzących w zlewni, nie jest to więc model globalny. Parametry w tym modelu są identyfikowane za pomocą metod optymalizacyjnych na podstawie zmiennych wejściowych i wyjściowych modelowanego obiektu. Trudno jednak ten model nazwać konceptualnym, gdyż parametry nie są pozbawione interpretacji fizycznej. Stałe w tym modelu mają wyrażać określone cechy fizjologiczne zlewni, zmienne zaś czynniki hydrometeorologiczne.

Specyfikacji modelu czyli określenia struktury i ogólnej postaci funkcji operatora dokonano na podstawie przeprowadzonych prób obliczeniowych. Obliczenia polegały na identyfikacji w wąskim sensie oraz weryfikacji przyjętych rozwiązań metodą statystyczną (M. Ozga-Zielińska, W. Feluch 1979).

W tej pracy użyto współczynnika korelacji oraz wariancję, która jest podstawową miarą rozkładu, z matematycznego punktu widzenia. Oszacowanie wariancji uzyskano dzieląc sumę kwadratów odchyleń od średniej przez stopnie swobody (N-2), gdzie N to liczba pomiarów. Przez stopnie swobody oszacowania rozumiano liczbę niezależnych pomiarów zastosowanych do oszacowania parametrów statystycznych. Otrzymano praktycznie miarę przeciętnego odchylenia danych od ich oszacowanej wartości zgodnie z funkcją regresji.

Równanie prostej otrzymano z obliczeń metodą najmniejszych kwadratów przy N-2 stopni swobody przekształcając równania potęgowe do postaci liniowej przez zlogarytmowanie równania y = AK3 do postaci log y = log A + B log x.

Identyczne podejście zastosowano w przypadku funkcji wykładniczej. Szukane równania uzyskano przez odkodowanie rozwiązania. Poniżej zestawiono dodatkowo wariancję współczynnika B oraz wariancję współczynnika log A, zwanego umownie współczynnikiem ALFA.

Obliczenia przeprowadzono na 28 parach zmiennych hydrometeorologicznych w zlewni Mszanki i 31 parach w zlewni Bełczy. Identyfikację przeprowadzono dla:

funkcji wykładniczej,

Bełcza, Q = 0,55 x e°>06P, wariancja - 0,5908, współczynnik korelacji - 0,9148, Mszanka, Q = 0,623 x e°'05p, wariancja - 0,5458, współczynnik korelacji -

0,9235,

gdzie: Q, P - zmienne, e - podstawa logarytmu naturalnego oraz funkcji potęgowej, Bełcza, Q = 0,003 x p^-19-4, wariancja - 0,3913, wariancja współczynnika

ALFA- 0,1130,

wariancja współczynnika B  -  0,3884,  korelacja współczynników -

0,9636,

Mszanka, Q = 0,014 x p1'708, wariancja - 0,3537, wariancja współczynnika

ALFA - 0,0859,

wariancja współczynnika  B   -   0,2789,   korelacja współczynników  -

0,9686.

gdzie: P - opad deszczu w mm, Q - warstwa odpływu w mm, ALFA -

log parametru A, B - parametr w potędze.

Przeprowadzone obliczenia wskazują na lepsze dopasowanie danych do funkcji potęgowej. Współczynnik korelacji r (W. Volk 1973) przy 25 stopniach swobody na poziomie prawdopodobieństwa 0,001 wynosi 0,597. Jest więc szansa tylko 0,001 otrzymania wartości r równej 0,597, lub większej, gdy nie ma korelacji między zmiennymi. Ponieważ otrzymano wartości współczynnika r większe niż 0,597, stąd odrzucono hipotezę, że nie ma korelacji z szansą popełnienia błędu wynoszącą jedynie 0,001.

Wykładniki potęgowe czyli parametry B określają nachylenie prostych w układzie logarytmicznym. Stosunek tych wielkości, tj. „B" Mszanki przez „B" Bełczy, określa różnicę reakcji obu zlewni na opad. Ze względu na duże podobieństwo rzeźby terenu i pokryw zwietrzelinowych w obu zlewniach różnica reakcji wynika głównie z różnego użytkowania.

Iloraz pomiędzy B - 1,7078 Mszanki i B - 2,1918 Bełczy wynosi 78%. Stosunek procentowych udziałów lasów zwartych w zlewni Mszanki do Bełczy kształtuje się na poziomie 78,8%. Zbliżone wartości uzyskano również w przypadku stosunku wskaźników rozwinięcia lesistości dla lasów zwartych - 60% i lasów ogółem - 80%. Wskaźniki dopasowania do równomiernego rozmieszczenia lasów w obu zlewniach są zbliżone i wskazują na dobre dopasowanie. Nasuwa się w związku z tym pytanie. Czy gatunki drzew, grunty orne, nachylenia oraz pozostałe elementy środowiska, niewiele różniące się między zlewniami, mają wpływ na ogólny miernik „B" ujmujący transformację opadu w odpływ? Zastosowane krzywe regresji dla dobowych odpływów nie są miarą precyzyjną i drobne różnice między zlewniami nie uwidaczniają się w tych funkcjach. Nie bez znaczenia jest również znoszenie się oddziaływań. Większy udział jodły w zlewni Mszanki w stosunku do zlewni Bełczy ogranicza możliwości spływu w porównaniu z bukiem, ale z kolei większy udział gruntów ornych w zlewni Mszanki spływ ten relatywnie zwiększa. Kierunki oddziaływań są więc w tym przypadku przeciwne. W ogólnym wskaźniku transformacji te cechy elementów środowiska nie znajdują więc potwierdzenia, gdyż wzajemne ich oddziaływanie redukuje się.

Parametry A określają warunki środowiska, które decydują o reakcji stanu wody na początku opadu. Na wykresie w układzie logarytmicznym są to punkty przecięcia osi log Q przez aproksymowane proste (ryć. 1). Jeśli w zlewni Mszanki, zgodnie z funkcją, odpływ wynosi 0,014 mm, to jest on reakcją na opad l mm. W zlewni Bełczy zbliżony dopływ 0,013 mm jest wywołany opadem wielkości 2 mm. Dwukrotnie większy musi być więc opad w zlewni Bełczy, by wywołać identyczną reakcję, czyli wzrost stanu wody w potoku. Obliczenia te potwierdzają wyniki uzyskane z hydrogramów i analizy wielkości opadów dających wzrost stanu wody w korycie.

Wykresy funkcji potęgowych przecinają się w punkcie o współrzędnych: opad 27,7 mm, odpływ 4 mm. Przy identycznych opadach w obu zlewniach, ale do wysokości 27,7 mm odpływy są większe w zlewni Mszanki. Powyżej tej wielkości opadu relacja zmienia się. W zlewni Bełczy o większej lesistości (65%) odpływy są większe, przy jednakowych sumach opadów w obu zlewniach. Zmianę relacji odpływów w obu zlewniach przy jednakowym opadzie sygnalizowały już wcześniej parametry fal wezbraniowych z opadów ulewnych. Prawidłowość tę potwierdzają czasy koncentracji w zależności od wielkości opadu, uporządkowane w klasy (tabela 8). Stwierdzono w ten sposób relatywnie krótsze czasy koncentracji w zlewni Bełczy przy opadach powyżej 40 mm. Zmiana w relacji między zlewniami, na podstawie wykresów z czasów koncentracji, ma miejsce przy opadzie trzydziestu kilku mm. Różnica więc między wynikami z hydrogramów dla opadów ulewnych a obliczeniami z odpływów dobowych dla opadów rozlewnych i ulewnych o dużej wydajności wynosi kilka mm. Uwzględnienie w obliczeniach opadów rozlewnych o dużej wydajności związane było z podobnym ich znaczeniem w transformacji, jak również występowaniem w tym czasie małej ilości opadów ulewnych powyżej 30 mm. Konsekwencją tego jest również przyjęcie szerszego przedziału, od 20-40 mm opadu, przy czasach koncentracji z fal wezbraniowych z opadów ulewnych. Takie postępowanie uniemożliwiło z kolei uchwycenie właściwych współrzędnych miejsca zmiany relacji transformacji w obu zlewniach.

Wykresy funkcji potęgowych ukazujące zależności pomiędzy opadami ulewnymi i rozlewnymi a dobowymi falami wezbraniowymi, potwierdziły wyniki uzyskane z analizy fal z hydrogramów. Są one jednak większym uogólnieniem badanych zależności i ocena wpływu środowiska geograficznego na odpływy przy ich wykorzystaniu jest mniej szczegółowa. Niemniej jednak przy ich pomocy można potwierdzić większość wcześniej sygnalizowanych zależności.

Większe odpływy na Mszance do około 30 mm opadu wynikają przede wszystkim z przechwytywania w zlewni Bełczy większej ilości wody przez roślinność lasu. Większym spływom w zlewni Mszanki sprzyjają drogi, zabudowa gospodarstw oraz grunty orne z dużym relatywnie udziałem glin ciężkich. Różnice w odpływie są jednak stosunkowo nieduże. Wpływa na to mała wielkość opadów, mała ilość wody przechwytywanej przez większą powierzchnię lasu oraz mały procent gruntów ornych i mało różniące się pozostałe cechy elementów środowiska. Znacznie większe różnice w odpływie na korzyść zlewni Bełczy stwierdzono przy dużych opadach powyżej 30 mm. Większy procent lesistości w zlewni Bełczy przy tej wielkości opadu odgrywa znaczną, rolę w odpływie. Możliwości przechwytywania opadu tej wielkości przez drzewa są już ograniczone. Woda opadowa dociera do powierzchni ziemi. Dostaje się ona do koryt zarówno spływem śródpokrywo-wym, jak również spływem powierzchniowym, szczególnie tam, gdzie sprzyja temu ściółka. Spływ śródpokrywowy w zlewni Bełczy ułatwia mniejszy procent gleb ciężkich w lasach. W zlewni tej znajduje się ponadto więcej buka. W zlewni Mszanki większą powierzchnię zajmuje jodła. Buk sprzyja dostawaniu się do ściółki większej ilości wody. Ponadto występowanie ściółki z liści buka ułatwia spływ wody po powierzchni. Duży procent lasu parkowego w zlewni Mszanki ze zwartą darnią wieloletnich, nie koszonych i nie wypasanych traw z zespołu Cynosuretwn cristati ogranicza spływ w większym stopniu niż struktura lasu.

Ryć. l. Zależność odpływu (log Q) od opadu (log P) w czasie wezbrań z opadów ulewnych i dużych rozlewnych w zlewni Mszanki (M) i Bełczy (B)

Zależność odpływu od opadu w czasie wezbrań w zlewni Ropy i By-strzanki wykazuje odmienną relację (R. Soja 1981, ryć. 8). Zlewnia By-strzanki o użytkowaniu rolno-leśnym charakteryzuje się większym odpływem niż leśno-rolna zlewnia Ropy przy opadach większych od 80 mm. Różnicy w relacjach opad - odpływ w zlewniach Bełczy i Mszanki oraz By-strzanki i Ropy należy szukać przede wszystkim w różnej reakcji na opad rozlewny.

Podobne prawidłowości, jak w relacji opad - odpływ, w zlewni Mszanki i Bełczy wykazuje zależność współczynnika odpływu od wysokości opadów (tabela 10). Potwierdza się stanowisko R, Soi (1981) kwestionujące jednakową wartość współczynnika spływu w różnych zlewniach w czasie wezbrania wywołanego opadami o zbliżonej wysokości.

Rozrzut współczynnika odpływu jest większy w zlewni Bełczy i wynosi od l,7%-84%, a w zlewni Mszanki od 4,7%-66%. Zakres zmienności tego wskaźnika wyrażony odchyleniem standardowym okazał się również większy w zlewni Bełczy. Odchylenie standardowe współczynnika odpływu wynosi w zlewni Bełczy 21,4, a w zlewni Mszanki 13,5.

Podczas wezbrań opadowych o stosunkowo krótkim czasie trwania odpływa znaczna ilość wody, W latach wilgotnych odpływ z wezbrań w stosunku do odpływu całkowitego jest największy i występują wówczas najmniejsze różnice między obu zlewniami.

tabela 10. odpływy (H), opady (P) i współczynniki (wskaźniki) odpływu (H/P)

DLA WYBRANYCH FAL WEZBRANIOWYCH W ZLEWNIACH BEŁCZY I MSZANKI

| Belcza | Mszanka |
| --- | --- |
| P (mm) | H (mm) | H/P (%) | P (mm) | H (mm) | H/P (%) |
| 7,1 | 0,12 | 1,7 | 4,6 | 0,22 | 4,7 |
| 24,9 | 2,0 | 8,0 | 12,0 | 1,4 | 11,7 |
| 29,0 | 4,7 | 16,2 | 23,2 | 1,9 | 8,2 |
| 29,4 | 2,2 | 7,6 | 26,7 | 3,5 | 13,3 |
| 32,0 | 3,8 | 11,8 | 27,6 | 3,6 | 13,2 |
| 32,0 | 9,4 | 29,2 | 29,9 | 7,3 | 24,3 |
| 35,0 | 7,9 | 22,6 | 35,2 | 4,4 | 12,4 |
| 40,0 | 7,7 | 19,2 | 39,0 | 6,9 | 17,7 |
| 58,0 | 22,9 | 39,5 | 67,7 | 17,7 | 26,1 |
| 80,0 | 49,9 | 62,3 | 69,6 | 34,2 | 49,8 |
| 106,3 | 89,3 | 84,0 | 100,1 | 66,0 | 66,0 |

W październiku 1980 roku odpływ z fal wezbraniowych (bez odpływu gruntowego) wyniósł w zlewni Bełczy 91,4%, a w zlewni Mszanki 80,2% (z 25 dni) odpływu całkowitego.

Największy odpływ fal wezbraniowych wystąpił w czerwcu 1980 roku w Bełczy (92,1%). Podobne relacje między odpływami z fal wezbraniowych w obu zlewniach miały miejsce w wilgotnych miesiącach w 1981 i 1983 roku, przy zbliżonych wielkościach opadów. W okresie letnim w 1983 roku odpływ z fal wezbraniowych był większy o 25% w zlewni Bełczy niż w zlewni Mszanki. Największe różnice pod tym względem występują w latach suchych. W 1982 roku (okres letni) różnica wyniosła aż 54% na rzecz Bełczy. Przy zbliżonej wielkości opadów we wrześniu 1982 roku odpływ z fal wezbraniowych był o 44,3% większy w zlewni Bełczy i wskaźnik ten wyniósł tylko 4,9% w zlewni Mszanki przy bardzo małych opadach i niskim odpływie gruntowym, co miało miejsce w sierpniu 1982 roku. W zlewni Bełczy odpływ z fal wezbraniowych liczonych tym sposobem okazał się zerowy.

Zdarzają się przypadki, kiedy wielkości miesięczne są zaburzone opadaniem fal wezbraniowych z poprzedniego miesiąca. Czasem decyduje nie suma opadów, ale ilość ciągów opadowych. Znaczna różnica między wskaźnikami w obu zlewniach (61%) wystąpiła we wrześniu 1981 roku, kiedy to w zlewni Bełczy zanotowano 3, a w zlewni Mszanki l ciąg opadowy, a sumy opadów były zbliżone. Przeważnie jednak w każdym miesiącu relatywnie więcej wody odpływa falami wezbraniowymi (bez odpływu gruntowego) w zlewni Bełczy. W zlewni Mszanki wskaźnik ten obniża większy odpływ gruntowy, a w zlewni Bełczy z kolei wskaźnik ten podwyższa większa liczba dni i ciągów opadowych powyżej 28 mm.

Na podstawie dziennych opadów w zlewniach obliczono 15 dni oraz 25 ciągów opadowych w zlewni Mszanki i 22 dni oraz 32 ciągi opadowe w zlewni Bełczy z opadem powyżej 28 mm. Z tej liczby nie zarejestrowano odpływów z trzech ciągów w zlewni Bełczy i 9 ciągów opadowych w zlewni Mszanki.

Analiza współczynnika odpływu dla fal wezbraniowych oraz duże podobieństwa rzeźby terenu i małe różnice w pokrywie glebowej w obu zlewniach potwierdzają - przy dużej korelacji między opadami - wcześniej ustalone wnioski, że przyczyną różnic w formowaniu się wezbrań jest odmienna struktura użytkowania ziemi.

PODSUMOWANIE

Celem tej pracy było wykazanie zróżnicowania wezbrań w zależności od cech środowiska geograficznego. Ustalono modele transformacji opadu ulewnego oraz rozlewnego o dużej wydajności w odpływ w obu zlewniach. Lepsze dopasowanie danych wykazała funkcja potęgowa. W zlewni Bełczy zależność między opadami w zlewni i odpływami z dobowych wezbrań wynosi: P = 0,003 x Q2'192, dla zlewni Mszanki P = 0,014 x Q1'708, gdzie P - opad w mm, Q - warstwa odpływu w mm. Stosunek wykładników potęgowych obu funkcji obrazujących nachylenie wykresów do osi log P w układzie logarytmicznym wynosi 78% i jest podobny do stosunku procentowych udziałów lasów zwartych w tych zlewniach, który wynosi 78,5%. Zbliżone wielkości reprezentują również: stosunek wskaźników rozwinięcia lesistości w obu zlewniach wynoszący dla lasów zwartych 60% oraz 80% dla lasów ogółem. Dane te sugerują istotny wpływ użytkowania na kształtowanie od pływów dobowych. Pozostałe, niewielkie różnice dotyczące różnych gatunków drzew, gruntów ornych, nachylenia terenu przy takiej zależności tracą wagę oddziaływania lub znoszą się wzajemnie. Większe nachylenia w zlewni Bełczy równoważą drogi i grunty orne w drugiej zlewni. Ponadto funkcja rzeźby w odpływie Bełczy uwidacznia się w terenie zalesionym dopiero wówczas, gdy zmniejsza się znaczenie lasu w przechwytywaniu opadu.

Przecięcie wykresów ustalonych funkcji dla obu zlewni sugeruje odmienność transformacji opadu w odpływ. Większe odpływy występują w zlewni Mszanki przy opadach o wysokości dobowej do około 30 mm. Powyżej tej wielkości opadu dobowego większe relatywnie odpływy stwierdzono w zlewni Bełczy o większej lesistości. Odmienną relację wykazuje R. Soja (1981). Większy odpływ u niego występuje na Bystrzance, zlewni o użytkowaniu rolno-leśnym, przy opadzie większym od 80 mm, niż na Ropie, której zlewnia wykazuje użytkowanie leśno-rolne. Potwierdzeniem ustalonej w tej pracy relacji między Mszanką i Bełczą są parametry fal wezbraniowych uzyskane dla opadów rozlewnych i ulewnych. Parametry fal o większym uśrednieniu wskazują, że średnie czasy koncentracji i trwania wezbrań dla wszystkich fal wezbraniowych są krótsze na Mszance. Zasada ta nie dotyczy fal z opadów rozlewnych (OR). Średni czas koncentracji i trwania wezbrań tego typu fal (OR) jest w tym przypadku dłuższy na Mszance. Czasy koncentracji z opadów ulewnych są krótsze na Bełczy niż na Mszance przy opadach wyłącznie powyżej 40 mm. Przy opadach zmieniających relację odpływów stwierdzono również większe różnice w odpływach między zlewniami. Przyczyną jest ograniczona rola lasu w przechwytywaniu opadu o tej wielkości w zlewni Bełczy. Woda z takich opadów spływa powierzchniowo

1	śródpokrywowo w lesie, szczególnie tam, gdzie brak jest podszycia, gleby
są lżejsze, a stoki posiadają większe nachylenie. Cechy te dominują w zlew
ni Bełczy. W drugiej zlewni odpływ w czasie dużych opadów wydłuża więk
szy udział jodły, las parkowy z wysoką nie koszoną trawą, osuwisko struk
turalne oraz tereny podmokłe położone wysoko na spłaszczeniach.

Więcej wody odpływa również falami wezbraniowymi na Bełczy. Na Mszance wskaźnik ten obniża większy odpływ gruntowy i mniejsza liczba dni oraz ciągów opadowych powyżej 28 mm. Podobne opady w obu zlewniach sugerują odmienną transformację opadu w odpływ. Przy dużym podobieństwie środowiska geograficznego w badanych zlewniach, główną przyczyną różnic w tworzeniu się wezbrań jest odmienna struktura użytkowania ziemi.

W zlewni Mszanki w porównaniu z Bełczą o połowę mniejszy opad tego samego rodzaju wywołuje podniesienie stanu wody w korycie. Podczas opadów burzowych stan wody w korycie Bełczy podniesie się przy opadach wyższych od 5 mm, natomiast w drugiej zlewni - przy opadach wyższych od 2	mm. Przyczyną takiego zróżnicowania jest użytkowanie terenu, a szcze gólnie ułatwiający spływ wody teren zabudowany oraz drogi, w tym asfalto
we w zlewni Mszanki.

LITERATURA

Białklewicz F., 1968. Stosunki hydrologiczne małych zlewni nizinnych zalesionej zlewni Jalówki i rolniczej zlewni rzeki Ka—i.ionki. Prace IBL, nr 341.

Byczkowski A., Ignar S., Chlebek A., Jarabac M., 1997. Wyznaczanie hydrogramów wezbrań opadowych w malej zlewni górskiej przy zastosowania modela opad-odplyw.

Dobija A., Dynowska L, 1975. Znaczenie parametrów jizjogrcificznych zlewni dla ustalenia wielkości odpływu rzecznego. Folia Geographica, ser. Geogr.-Phys., v. IX, Kraków.

Dynowska L, 1971. Przestrzenna zmienność procentowego udziału podziemnego zasilania rzek polskich, Folia Geographica, ser. Geogr.-Phys. Vol. V, Kraków.

Dynowska L, 1978. Znaczenie środowiska geograficznego dla przestrzennego zróżnicowania odpływu. Folia Geographica, ser. Geogr.-Phys..v. XI, Kraków.

Gregory K.I., Walling D.E., 1974. Drainage Basin - Form and Process. London.

Gutry-Korycka M., 1972. Kształtowanie się procesu odpływu z małej zlewni nizinnej. Dokumentacja Geograficzna, z. 6. IG PAN. Warszawa.

Gutry-Korycka M., 1993. Wpływ różnych form gospodarki na obieg wody. W: Przemiany stosunków wodnych w Polsce w wyniku procesów naturalnych i antropogenicznych. Opr. zbiorowe pod red. I. Dynowskiej, Kraków.

Kostrakiewicz L., 1968. Nomogram do obliczania średnich sum opadowych okresu wegetacyjnego w Karpatach Polskich poniżej poziomu inwersji. Komitet Zagospodarowania Ziem Górskich PAN, nr 6/19, Kraków.

Kurek S., 1971. Oddziaływanie lasu na odpływ w małych zlewniach górskich. Gospodarka Wodna, R. 31, nr 7.

Kurek S., 1977. Odpływ rzek leśnych z małych zlewni górskich o różnym stopniu zalesienia (na przykładzie dorzecza górnego Grajcarka). Gospodarka Wodna, r. 37, nr 4 (355).

Kurek Z., 1969. Kształtowanie się składnika bilansu wodnego w okresie roztopowym w trzech zlewniach górskich o różnym użytkowaniu. Gosp. Wodna nr 3.

Kurek S., Pawlik-Dobrowolski J., 1976. Odpływ z małych zlewni górskich o różnym stopniu zalesienia (na przykładzie dorzecza górnego Grajcarka), Zesz. Nauk. Poi. Krak., Bud. Wodne i Inż. Sanit, z. 24.

Kurek S., Pawlik-Dobrowolski J., 1993. Degradacja szaty leśnej jako czynnik zmian hydrologicznych w zlewniach Beskidu Sądeckiego. Wiadomości IMUZ, t. XVII, z. 4, Falenty.

Lach J., Tabor J., Żychowski J., 1980. Współczynnik rozwinięcia powierzchni jako wskaźnik syntetycznego przedstawienia rzeźby. Rocznik Naukowo-Dydaktycz-ny WSP w Krakowie, z. 71. Prace Geograficzne VIII, Kraków.

Lambor J., 1954. Rola lasów w sterowaniu fali powodziowej. Gospodarka Wodna, nr 12.

Lambor J., 1965. Podstawy i zasady gospodarki wodnej. Wyd. Kom. i Łączn., Warszawa.

Lambor J., 1971. Hydrologia inżynierska. Wyd. Arkady, Warszawa.

Ostrowski J., Hołda L, 1997. Odwzorowanie katastrofalnych fal powodziowych w górskich zlewniach niekontrolowanych. Konf. Nauk.-Techn. Zagrożenie powodziowe w zlewniach górskich.

Ozga-Zielińska M., Feluch W.,1979. Koncepcja struktury i identyfikacji integralnego modelu zlewni. Wiad. IMUZ nr 61.

Punzet J., 1983. Zasoby wodne dorzecza górnej Wisły. Przepływy średnie - rozkład sezonowy oraz zmienność w czasie i przestrzeni. Roczniki Nauk Rolniczych s. D, Monografie, tom 192, PWN, Warszawa.

Slupik J., 1981. Rola stoku w kształtowaniu odpływów w Karpatach fliszowych. Prace Geograficzne IG PAN, 142.

Soczyńska U., Nowicka B., Somorowska U., Ignar S., Górski D., Ostrowski J., 1995. Eualuation of rainfall-runoff modełs performance for fiood compuation in moun-tainous basins. W: Proc. ofthe International Conference „Hydrological Processes in the Catchment". Edited by B. Wiezik; Cracow 24-26 April 1995, str. 65-79. Wyd. Cracow University of Technology Press, Kraków.

Soja R., 1981. Analiza odpływu z Jiiszowych zlewni Bystrzanki i Ropy (Beskid Niski). Dokumentacja Geograficzna, z. 1. IGiPZ PAN.

Twardy S., Szymczak T., Kostuch M., 1997. Wpływ czynników klimatycznych na kształtowanie się odpływów w małych zlewniach górskich.

Tyszka J., 1985. Hydrologicznie użyteczne funkcje lasu. Gosp. Wodna, nr 7.

Wiezik B., 1989. Prognostyczny model odpływu ze zlewni. Monografia Politechniki Krakowskiej nr 67.

Żychowski J., 1987. Wpływ wybranych elementów środowiska geograficznego na kształtowanie wezbrań w małych zlewniach wschodniej części Beskidu Niskiego. Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych. Tom XXX/l-2, I-XII 1986.

Żychowski J., 1991. Propozycja ilościowej oceny przestrzennego rozmieszczenia cech elementów środowiska geograficznego w zlewniach. Rocznik Nauk.-Dydakt. WSP w Krakowie, z. 142. Prace Geograficzne XIII.

Żychowski J., 1996. Ocena porównawcza reprezentatywności posterunków opadowych w Beskidzie Niskim. Rocznik Nauk.-Dydakt. WSP w Krakowie, z. 184, Prace Geograficzne XVI.

Żychowski J., 1997. Zróżnicowanie wezbrań w ekstremalnych warunkach w małych zlewniach Beskidu Niskiego. Materiały z Sympozjum jubileuszowego „Ekstremalne zjawiska meteorologiczne, hydrologiczne i oceanograficzne", 12-14 XI 1997, Warszawa.

Józef Żychowski

THE REASONS FOR DIFFERENTTRANSFORMATION OF RAINFALL INTO RUNOFF IN TWO WATERSHEDS IN THE BESKID NISKI

The paper presents the reasons for different transformation of rainfall into runoff in two watersheds, both ca. 28 km2 in area and both lying in the Beskid Niski rangę in the Polish Carpathians. Ali elements of geographical environment have been taken into account. The transformation was studied separately for vari-ous types of rainfall - smali rain events of Iow intensity, large prolonged rainfalls and intense showers. The runoff values were estimated from overflow wave charac-teristics as recorded in water-level gauge data and from the courses of overflows as recorded in diel runoff data. The varied approach confirrned the established regular change in transformation of precipitation into runoff in both watershed basins de-pending on the amount of rainfall and the naturę of a rainfall event. In the case of prolonged rain and intense showers, for rainfall exceeding ca. 30 mm, higher runoff and shorter time of overflow occur in the basin with higher percentage of forest cover. Reasons have been also established for the different reaction of water levels in both basins. A twice greater rainfall is necnsary to raise water level in the Bełcza stream than in the Mszanka stream. It depends also on the naturę and distribution of rainfall in time. Other aspects of the geographical environment in the water-sheds, which could influence the transformation of rainfall into runoff, were also discussed.