## Józef Żychowski

Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska Geograficznego Instytut Geografii,

Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Kraków

# Zagrożenie dla środowiska geograficznego

eksploatacją żwirów na Jasiołce

Eksploatacja żwirów w korytach rzek Wisłoki i Jasiołki zagraża środowisku geograficznemu. Przed ujemnymi skutkami takiego procesu przestrzegają B. Augustowski, B. Osuch, K. Klimek oraz J. Punzet. Zwracają oni uwagę na pogłębianie się koryt rzecznych. Szacunkowo oceniają ilości materiału wybranego z koryta.

Celem tego artykułu jest zwrócenie uwagi na problemy związane z eksploatacją żwirów na terasie rzeki Jasiołki oraz na rozpoznanie skutków eksploatacji żwirów z dna jej koryta w miejscu planowanego zbiornika retencyjnego. Eksploatację żwirów z terasy obserwowano od 35 lat. Była ona bardzo zmienna zarówno co do miejsca poboru, jak i czasu jego trwania. Trudno rzetelnie ocenić ilość wyeksploatowanego materiału. W tym przypadku zwrócono uwagę na negatywny wpływ takiej eksploatacji na środowisko. Skutki zaś dzikiego poboru żwirów z koryta analizowano na wybranym przykładzie. Uzasadnia to rozmiar eksploatacji prowadzonej przez kilkanaście lat na Jasiołce pomiędzy Nową Wsią i Zawadką Rymanowską. Szczegółowe badania z dokumentacją fotograficzną i pomiarami erozji prowadzono na Potoku Tereściańskim, prawym dopływie Jasiołki w miejscowości Zawadką Rymanowską, w latach 1979-1994.

Miejsce i czas eksploatacji żwirów związane były przeważnie z: miejscem o dużej akumulacji żwirów, jakością materiału, okresem po dużych wezbraniach oraz dogodnym dojazdem do żwirowisk. Potrzeby lokalne w budownictwie indywidualnym oraz utwardzanie dróg zwiększyły zapotrzebowanie na łatwo dostępny i tani materiał budowlany. Znaczna część żwirowisk powstała na terasach rzecznych. w obrębie własności prywatnej i spółek pastwiskowych. Eksploatacja żwirów miała tylko w części charakter kontrolowany. Do dziś pozostało w tych miejscach wiele form wklęsłych. Miejscowa ludność formy te traktuje jako składowiska różnych odpadów. Zanieczyszczaj ą one wody gruntowe w dnach dolin o stosunkowo dużych zasobach. Nad Jasiołką zlokalizowano w każdej miejscowości jedno, lub nawet kilka wyrobisk o różnej powierzchni. Obecnie eksploatacja żwirów z terasy została ograniczona. Pozostały jeszcze liczne wyrobiska, które kuszą licznych mieszkańców wsi do wysypywania odpadów. Rozmieszczone na terenie wsi pojemniki na śmieci nie rozwiązują problemu wielkości i różnorodności odpadów. Na dzikich wysypiskach - wyrobiskach spotkać można: osie wozów, różne części maszyn rolniczych, stare akumulatory, plewy jęczmienne, słomę, byle ziemniaczane itp. Istniejące, płatne miejsca na składowanie odpadów są odległe, relatywnie droższe, zarówno w opłacie, jak i transporcie. Miejscowa ludność nie ma także wewnętrznej potrzeby i nawyku składowania odpadów w miejscach do tego przeznaczonych. Ponadto występuje trudność w egzekwowaniu prawa zgodnie z art. 3, ust. l, 2 ustawy z dnia 30 listopada 1980 r. (Dz. U. Nr 24, póz. 91). Sprzyja temu społeczna bierność.

Mało widoczna w terenie jest eksploatacja żwirów z koryta Jasiołki, ze względu na pośredni, opóźniony wpływ na środowisko. Największą eksploatację żwirów na cele budowlane zaobserwowano w latach siedemdziesiątych. Miejscowa ludność przeznaczała oszczędności na budownictwo — nie zawsze jednorodzinne - stawiane systemem gospodarczym. Z uwagi na planowaną do końca 1990 roku budowę zapory na Jasiołce w pobliżu Dukli, władze tolerowały inną- nie w pełni kontrolowaną - eksploatację żwirów z koryta, przy użyciu ciężkiego sprzętu. Eksploatacja ta przesuwała się od Nowej Wsi w górę rzeki, na długości około 2,5 km w kierunku mostu na Jasiołce, łączącego Trzcianę z Zawadką Rymanowską. Żwir pobierano również po dużych wezbraniach, w miejscach już wcześniej wyeksploatowanych. Takie postępowanie w dłuższym okresie doprowadziło do obniżenia lokalnej bazy erozyjnej w tym miejscu i zapoczątkowało erozję wgłębną, postępującą w górę rzeki. W dnie koryta Jasiołki, na wychodniach gruboławicowych piaskowców warstw krośnieńskich powstały progi skalne tworząc berda. Dno koryta Potoku Tereściańskiego zostało zawieszone ponad dno koryta Jasiołki. Miało to miejsce w 1980 roku. Wystąpiły wówczas duże roczne opady atmosferyczne, przekraczające 1100 mm. Duże znaczenie w procesie erozji miał również rozkład opadów w czasie. Procesowi temu szczególnie sprzyjały opady w 1980 i 1983 roku. W oddalonej o około 4 km Tylawie zanotowano przykładowo: w 1980 roku w czerwcu - 182,5 mm, w lipcu - 362,4 mm oraz w październiku - 177,3 mm. W tych latach zanotowano również wysokie opady dobowe: 21 i 22 lipca 1980 roku - 32,5 mm i 46,1 mm; 8, 9 i 10 października 1980 roku kolejno 32,6 mm; 11,2 mm; 58,9 mm oraz 17 września 1983 roku - 50,6 mm. Odpływy wezbraniowe, powstałe w wyniku transformacji takich opadów, przyczyniły się do dużej erozji wgłębnej w korycie badanego potoku. Tempo tego procesu mierzono w odległości około 250 m od ujścia potoku do Jasiołki na wychodniach oligoceńskich piaskowców warstw przejściowych (tab. 1). W miejscu, w którym prowadzono pomiary, brzegi koryta były stabilne w związku z konstrukcją mostu. W badanym okresie obserwowano różną dynamikę erozji wgłębnej. W ciągu jednego roku, a praktycznie nawet czterech miesięcy — od czerwca do października 1980 roku, głębokość rozcięcia osiągnęła 45 cm (tab. 1).

Tabela 1.

Erozja wgłębna w pobliżu pierwszego mostu na potoku Tereściańskim

w latach 1979-1994

| Okres pomiaru, miesiąc, rok | Głębokość erozji od września 1979 roku (w cm) | Rodzaj procesu korytowego |
| --- | --- | --- |
| wrzesień 1979 | 0 | akumulacja |
| sierpień 1980 | 45 | erozja |
| kwiecień 1983 | 52 | erozja |
| lipiec 1983 | 64 | erozja |
| lipiec 1988 | 81 | erozja |
| wrzesień 1994 | 69 | akumulacja |

W latach 1980-1983, w których wystąpił również suchy 1982 rok, erozja wyniosła 16 cm rok-1. Natomiast w latach 1979-1988 jej średnioroczna wartość obniżyła się do 9 cm rok-1. Wielkość ta jest porównywalna z tempem erozji ustalonym przez B. Osucha za lata 1954-1964 oraz K. Klimka dla lat 1954-1975. W przekrojach hydrometrycznych Łabuzie i Brzeżnica na Wisłoce B. Osuch ocenia erozję wgłębną odpowiednio na 6,1 i 10,7 cm rok-1, a Klimek na 6,8 oraz 9,0 cm rok-1. Zbliżone tempo erozji w litej skale wystąpiło w Bieczu w latach 1950-1966. Na podstawie informacji podanych przez Augustowskiego (1968) ustalono że erozja wyniosła w Bieczu od 5 do 7,5 cm rok-1. J. Lach, na podstawie analizy średnich rocznych stanów wody z lat 1945-1983 na przedpolu Beskidu Niskiego, ocenia erozję wgłębną w Zboiskach na Jasiołce na około 1,6 cm rok-1. Jeśli ta wielkość erozji jest wynikiem innych procesów niż eksploatacja żwirów, to stwierdzona głębokość erozji na Potoku Tereściańskim jest zbliżona do wielkości erozji wywołanej eksploatacją żwirów na Ropie ł Wisłoce. Proces erozji wgłębnej w korytach potoków ma zapewne różne przyczyny, ale jak wynika z powyższych porównań, istotna jest eksploatacja żwirów.

Wygaszenie dynamiki erozji w badanym miejscu, a nawet stabilizacja procesów, nastąpiła w okresie dopasowania się profilu podłużnego potoku do istniejących warunków. Od 1983 roku nastąpiło wyraźne zmniejszenie ilości i intensywności opadów. Po 1988 roku obserwujemy tendencję do akumulacji. Występujące w tym okresie nieliczne wezbrania prowadzą do redepozycji materiału dennego.

Eksploatacja żwirów z koryta Jasiołki wpłynęła niekorzystnie na środowisko geograficzne zlewni Potoku Tereściańskiego. Towarzyszą jej bowiem takie zjawiska jak: podmywanie i niszczenie filarów mostu, obniżenie poziomu wód gruntowych, zanik niektórych źródeł i młak na stokach, nadmierne przesuszenie stromo nachylonych zboczy, spadek zasobów wód aluwialnych, wzrost odpływu gruntowego w okresie sczerpywania tuż po wezbraniach, zwiększenie dynamiki procesów denudacyjnych na bezleśnych stokach po rozlewnych i ulewnych deszczach, obrywanie wysokich brzegów koryta, będące zagrożeniem dla dróg oraz zmniejszenie powierzchni upraw na madach.

Proces pogłębiania dna koryta potoku przesuwa się w górę doliny, a z nim zagrożenie dla środowiska. W pierwszej kolejności należy wybudować kilka progów na potoku w celu powstrzymania erozji i dotlenienia wody. Nad pozostałymi zagrożeniami należy przejąć całkowitą kontrolę. Wszelkie formy wklęsłe w obrębie teras -szczególnie w miejscach zakrzaczonych - należy wypełnić stosownym materiałem, ziemią lub skałą. Konieczny jest równocześnie odbiór odpadów z gospodarstw w oznaczonych dniach w zależności od rodzaju materiału.